美兴镇大坝村生猪养殖产业发展项目(一期)

水土保持方案报告表

(报批稿)

| 建设单位： | 小金县科学技术和农业畜牧水务局 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 四川恩源工程技术咨询有限公司 |
| 二〇二一年三月 |

美兴镇大坝村生猪养殖产业发展项目(一期)水土保持方案报告表

责任页

四川恩源工程技术咨询有限公司

批  准：王  林                 (总  经  理)

核  定：龙  飞                 (工  程  师)

审  查：贺云凌                 (工  程  师)

校  核：唐  丽                 (助理工程师)

编  写：王春艳           (工程师，参编1、2、5、8章)

帅  斌           (助理工程师，参编3、4、6、7章)

美兴镇大坝村生猪养殖产业发展项目(一期)

水土保持方案特性表

| 项目 概况 | 位 置 | 美兴镇大坝村生猪养殖产业发展项目(一期)位于四川省阿坝州小金县美兴镇大坝村，建设场地中心点地理坐标为E102°20'30.98"、N21°00'31.50" |
| --- | --- | --- |
|  | 建设内容 | 征地红线面积47881.67m2，总建筑面积约9665.86m2，主要建设内容包括1栋宿舍及食堂、11栋猪舍、5栋配套用房，场内道路广场，景观绿化区(总绿地面积14383.63m2、绿地率30.04%)。 |
|  | 建设性质 | 新建 | 总投资(万元) | 1860.20万元 |
|  | 土建投资(万元) | 1209.16万元 | 占地面积(m2) | 永久：4.79 |
|  |  |  |  | 临时：0 |
|  | 动工时间 | 2021年1月 | 完工时间 | 2021年10月 |
|  | 土石方(万m3) | 挖方 | 填方 | 借方 | 余(弃)方 |
|  |  | 1.86 | 1.86 | 0 | 0 |
|  | 取土(石、砂)场 | 未设置 |
|  | 弃土(石、渣)场 | 未设置 |
| 项目区 概况 | 涉及重点防治区情况 | 金沙江岷江上游及三江并流国家级水土流失重点预防区 | 地貌类型 | 高山 |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/km2·a] | 1500 | 容许土壤流失量 [t/km2·a] | 500 |
| 项目选址 水土保持评价 | 项目不可避免的位于金沙江岷江上游及三江并流国家级水土流失重点预防区，水土流失防治标准执行西南紫色土区一级标准，以控制水土流失。项目不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，不涉及其他水土保持敏感区 |
| 预测水土流失总量(t) | 项目土壤流失预测总量为179.6t，其中原地貌土壤流失量为35.0t，新增土壤流失量为144.6t。新增土壤流失量中，道路广场区是新增土壤流失量最大的部位，占新增土壤流失总量的53.2%；施工期是新增土壤流失量最大的时段，占新增土壤流失总量的72.5%；道路广场区是产生水土流失的重点部位 |
| 防治责任范围(hm2) | 面积共计4.79hm2，包括建构筑物区、道路广场区、景观绿化区、施工场地区、表土堆场区，均位于小金县 |
| 防治标准等级及目标 | 防治标准等级 | 西南紫色土区一级标准 |
|  | 水土流失治理度(%) | 95 | 土壤流失控制比 | 1.0 |
|  | 渣土防护率(%) | 90 | 表土保护率(%) | 90 |
|  | 林草植被恢复率(%) | 95 | 林草覆盖率(%) | 22 |
| 水土保 持措施 | 项目水土流失防治区划分为建构筑物区、道路广场区、景观绿化区、施工场地区、表土堆场区5个一级防治区。各防治区水土保持措施布设情况如下： (1)建构筑物区 工程措施：建设场地平整前，将建构筑物区的耕地、草地表土预先进行剥离；建构筑物周边布置排水暗沟。经统计，建设场地表土剥离0.11万m3；建构筑物周边排水暗沟5595.9m。 (2)道路广场区 临时措施：在施工车辆出口设置1处洗车系统，禁止施工车辆带泥出场；施工期排水沉沙通过在道路广场区内设置截排水沟、沉沙池加以解决。经统计，施工进出口洗车系统1套；场地周边截排水沟341.9m，排水沿线及出口沉沙池2个。 工程措施：建设场地平整前，将道路广场区的耕地、草地表土预先进行剥离；建设场地雨水经收集后通过雨水管网排入附近河道。经统计，建设场地表土剥离0.30万m3；地面以下雨水管332.9m、雨水口26个、雨水检查井22座。 (3)景观绿化区 临时措施：绿化区栽植乔灌草后，须采取密目网进行遮盖。经统计，绿化区域密目网遮盖1.44万m2。 工程措施：建设场地平整前，将景观绿化区的耕地、草地表土预先进行剥离，施工后期用于景观绿化区表土回覆。经统计，绿化区域剥离表土0.17万m3，表土回覆0.58万m3。 植物措施：施工后期景观绿化区采取种植乔灌草综合绿化。经统计，绿化区域乔灌草综合绿化14383.63m2。 (4)施工场地区 临时措施：建设期施工场地区内建筑材料堆场坡脚采取土袋挡墙挡护，土袋挡墙断面为矩形，宽0.4m，高0.6m，后期土袋挡墙拆除。经统计，建材堆场坡脚土袋拦挡79m、土袋拆除79m，建材堆场表面防雨布遮盖390m2。 工程措施：施工后期施工场地区拆除地表建构筑物及设备、破除硬化地表后进行全面整地。 经统计，占压迹地全面整地0.06万m2。 (5)表土堆场区 临时措施：建设期临时表土堆场表面采用防雨布遮盖，坡脚采取土袋挡墙挡护，土袋挡墙断面为矩形，宽0.4m，高0.6m，后期土袋挡墙拆除。经统计，堆场坡脚土袋拦挡230m、土袋拆除230m，堆场表面防雨布遮盖0.31万m2。 工程措施：表土堆场使用完毕，须对该区域进行土地整治。经统计，占压迹地全面整地0.25万m2。 注：带下划线内容为主体工程设计中具有水土保持功能措施。 |
| 水土保持投资估算(万元) | 工程措施 | 157.50(新增0.54) | 植物措施 | 510.62(新增0) |
|  | 临时措施 | 23.16 (新增20.37) | 水土保持补偿费 | 6.225 |
|  | 独立费用 | 建设管理费 | 0.58 |
|  |  | 水土保持监理费 | 2.50 |
|  |  | 设计费 | 5.00 |
|  | 总投资 | 713.76 (新增43.38) |
| 编制单位 | 四川恩源工程技术咨询有限公司 | 建设单位 | 小金县科学技术和农业畜牧水务局 |
| 法人代表及电话 | 王林 13880907670 | 法人代表及电话 | 王崇安13990400456 |
| 地址 | 成都市武侯区佳灵路3号2栋11层1111号 | 地址 | 小金县美兴镇江西街 |
| 邮编 | 610041 | 邮编 | 624200 |
| 联系人及电话 | 王林 028-61860499 | 联系人及电话 | 严长贵18090707111 |
| 电子信箱 | 576213897@qq.com | 电子信箱 | / |
| 传真 | 028-61860499 | 传真 | / |

目  录

1 综合说明	1

1.1 项目简况	1

1.2 编制依据	3

1.3 设计水平年	4

1.4 水土流失防治责任范围	4

1.5 水土流失防治目标	4

1.6 项目水土保持评价结论	6

1.7 水土流失预测结果	6

1.8 水土保持措施布设成果	7

1.9 水土保持监测方案	8

1.10 水土保持投资估算及效益分析成果	9

1.11 结论	9

2 项目概况	10

2.1 项目组成及工程布置	10

2.2 施工组织	15

2.3 工程占地	17

2.4 土石方平衡	18

2.5 拆迁(移民)安置与专项设施改(迁)建	22

2.6 施工进度	22

2.7 自然概况	22

3 项目水土保持评价	26

3.1 主体工程选址水土保持评价	26

3.2 建设方案与布局水土保持评价	31

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定	35

4 水土流失分析与预测	38

4.1 水土流失现状	38

4.2 水土流失影响因素分析	38

4.3 土壤流失量预测	39

4.4 水土流失危害分析	49

4.5 指导性意见	50

5 水土保持措施	51

5.1 防治区划分	51

5.2 措施总体布局	51

5.4 施工要求	59

6 水土保持监测	62

6.1 监测范围与时段	62

6.2 内容和方法	62

6.3 点位布设	63

6.4 实施条件和成果	63

7 水土保持投资估算及效益分析	65

7.1 投资估算	65

7.2 效益分析	76

8 水土保持管理	81

8.1 组织管理	81

8.2 后续设计	81

8.3 水土保持监测	81

8.4 水土保持监理	82

8.5 水土保持施工	82

8.6 水土保持设施验收	82

附件：

附件1：美兴镇大坝村生猪养殖产业发展项目(一期)用地预审和选址意见的复函

附件2：美兴镇大坝村生猪养殖产业发展项目(一期) 可行性研究报告的批复

附件3：水土保持方案编制委托函

附图：

附图2-1：项目地理位置示意图

附图2-2：项目总平面图

附图4-1：项目区土壤侵蚀分布图

附图5-1：分区防治措施总体布局图(含防治责任范围及监测点位)

附图5-2：水土保持典型设施布设图⑴

附图5-3：水土保持典型设施布设图⑵

建设场地

建设场地

# 1 综合说明

## 1.1 项目简况

### 1.1.1 项目基本情况

(1)项目建设必要性

建设标准化规模养猪场是现代畜牧业的标志，是建设安全稳定的猪源基地和实现养猪业规模化、集约化生产的基础。该项目加大了四川省地方特色优质猪种的保护力度，对保护畜禽遗传资源多样性，提升种猪自主选育能力，完善生猪良繁体系，推进生猪标准化养殖，推动地方猪产业化开发，优化我省生猪产业结构具有重要作用。

本项目的实施符合国家农业可持续发展的产业政策，符合当地发展方向，有利于促进当地经济快速发展，有利于优化生态环境、有利于建设生态农业，具有明显的经济和社会效益和生态效益，因此，项目建设是必要的。

(2)项目情况

美兴镇大坝村生猪养殖产业发展项目(一期)位于四川省阿坝州小金县美兴镇大坝村，建设场地中心点地理坐标为E102°20'30.98"、N21°00'31.50"，为新建建设类项目，建设单位为阿坝州小金县科学技术和农业畜牧水务局。

本项目规划总用地面积47881.67m2，总建筑面积约9665.86m2，主要建设内容包括1栋宿舍及食堂、11栋猪舍、5栋配套用房，场内道路广场，景观绿化区(总绿地面积14383.63m2、绿地率30.04%)。

本项目由主体工程、附属工程、临时工程组成。其中，主体工程包括建构筑物工程、道路广场工程、景观绿化工程；附属工程包括给水工程、排水工程、电气工程、其他附属工程；临时工程为施工场地。

本项目不涉及拆迁(移民)安置与专项设施改(迁)建。本项目计划于2021年1月动工，2021年10月完工，总工期10个月。本项目总投资1860.20万元，其中土建投资1209.16万元，资金来源为脱贫攻坚专项资金及地方配套。

本项目总占地面积4.79hm2，均为永久占地；永久占地包括建构筑物区、道路广场区、景观绿化区占地；施工场地区、表土堆场区均位于征地红线范围内，占地不重复计列。建设场地内原土地类型为耕地、草地、其他土地等。

项目土石方开挖总量1.86万m3(含表土剥离0.58万m3，自然方，下同)，回填总量1.86万m3(含表土回覆0.58万m3)，无余(弃)方。

### 1.1.2 项目前期工作进展情况

2020年9月24日，本项目取得小金县自然资源局《关于美兴镇大坝村生猪养殖产业发展项目(一期)用地预审和选址意见的复函》(详见附件1)。

2020年9月24日，本项目取得小金县发展和改革局《关于美兴镇大坝村生猪养殖产业发展项目(一期)可行性研究报告的批复》(详见附件2)。

根据《中华人民共和国水土保持法》和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》(水保〔2019〕160号)等法律文件要求，建设单位委托四川恩源工程技术咨询有限公司(以下简称“我公司”)承担了本项目的水土保持方案编制工作(详见附件3)。

接受委托后，我公司技术人员立即对项目区进行了现场调查和踏勘，走访了项目涉及的有关部门，收集了相关资料。在认真分析前期工作研究成果的基础上，通过内业设计，于2021年3月编制完成《美兴镇大坝村生猪养殖产业发展项目(一期)水土保持方案报告表(送审稿)》。经专家审查，按照专家意见复核修改后，于2021年3月编制完成《美兴镇大坝村生猪养殖产业发展项目(一期)水土保持方案报告表(报批稿)》。

### 1.1.3 自然简况

项目区地形地貌为高山地貌，受高原大气环流控制，形成独特的高原型季风气候区，多年平均气温12.2℃左右，多年平均降水量616.2mm。项目区土壤类型为褐土，林草植被类型为针叶林带，林草覆盖率约为33%。根据《全国水土保持区划(试行)》，项目所在的小金县位于西南紫色土区(四川盆地及周围山地丘陵区)，容许土壤流失量500t/km2·a，建设场地土壤侵蚀强度和类型表现为微度水力侵蚀。根据《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》(川水函〔2017〕482号)，项目所在的小金县属于金沙江岷江上游及三江并流国家级水土流失重点预防区，项目不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1 法律法规和规范性文件

- 《中华人民共和国水土保持法》(1991.6.29主席令第49号公布，2010.12.25主席令第39号修订，2011.3.1施行)

- 《四川省<中华人民共和国水土保持法>实施办法》(1993.12.15通过，1997.10.17第1次修正，2012.9.21第2次修订，2012.12.1施行)

- 《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》(1995.5.30水利部令第5号发布，2005.7.8水利部令第24号第一次修正，2017.12.22水利部令第49号第二次修正)

- 《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定(试行)的通知》(办水保〔2018〕135号，2018.7.12)

### 1.2.2 技术标准

- 《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)

- 《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T 50434-2018)

- 《生产建设项目水土保持监测与评价标准》(GB/T 51240-2018)

- 《水土保持工程调查与勘测标准》(GB/T 51297-2018)

- 《生产建设项目土壤流失量测算导则》(SL 773-2018)

- 《水土保持监测技术规程》(SL 277-2002)

- 《水土保持工程概算定额》(水总〔2003〕67号)

- 《水土保持监测设施通用技术条件》(SL 342-2006)

- 《土壤侵蚀分类分级标准》(SL 190-2007)

- 《水工挡土墙设计规范》(SL 379-2017)

- 《水利水电工程水土保持技术规范》(SL 575-2012)

- 《水土保持工程设计规范》(GB 51018-2014)

- 《防洪标准》(GB 50201-2014)

- 《水利水电工程制图  水土保持图》(SL 73.6-2015)

- 《造林技术规程》(GB/T 15776-2016)

- 《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)

### 1.2.3 技术文件及资料

- 《美兴镇大坝村生猪养殖产业发展项目(一期)初步设计》

- 《美兴镇大坝村生猪养殖产业发展项目(一期)岩土工程勘察报告》

- 《2018年度小金县水土流失动态监测成果》

- 项目区生态环境等其他基础资料

## 1.3 设计水平年

本项目计划于2021年1月动工，2021年10月完工，总工期10个月，为新建建设类项目，本水土保持方案设计水平年确定为项目完工后一年，即2022年。

## 1.4 水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)规定，生产建设项目水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地(含租赁土地)以及其他使用与管辖区域。

本项目不涉及租赁土地、其他使用与管辖区域，因此项目水土流失防治责任范围为永久征地、临时占地范围，面积共计4.79hm2，包括建构筑物区、道路广场区、景观绿化区、施工场地区、表土堆场区，均位于小金县。

本项目水土流失防治责任范围统计见表1-1。

水土流失防治责任范围统计表

表1- 1

| 分区 | 水土流失防治责任范围(hm2) | 行政区划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 永久征地 | 临时占地 | 小计 |  |  |
| 建构筑物区 | 0.92 |  | 0.92 | 小金县 |  |
| 道路广场区 | 2.43 |  | 2.43 |  |  |
| 景观绿化区 | 1.44 |  | 1.44 |  |  |
| 施工场地区 |  | (0.06) | (0.06) |  | 占地重复不计 |
| 表土堆场区 |  | (0.25) | (0.25) |  | 占地重复不计 |
| 合计 | 4.79 | (0.31) | 4.79 |  |  |

## 1.5 水土流失防治目标

### 1.5.1 执行标准等级

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》(办水保〔2013〕188号)以及《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》(川水函〔2017〕482号)，项目所在的小金县属于金沙江岷江上游及三江并流国家级水土流失重点预防区；根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持区划(试行)>的通知》(办水保〔2012〕512号)，小金县属于西南紫色土区(四川盆地及周围山地丘陵区)；按照《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T 50434-2018)规定，本项目水土流失防治标准执行西南紫色土区一级标准。

### 1.5.2 防治目标

(1)基本目标

根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)规定，项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；水土保持设施应安全有效；水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复。

(2)六项指标

根据《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T 50434-2018)、《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)规定，水土流失防治标准中的六项指标包含水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率。六项指标应根据干旱程度、原地貌土壤侵蚀强度、地形地貌、地理位置、林草植被限制等因素进行调整。

1)建设场地位于半干旱气候地区，水土流失治理度、林草植被恢复率、林草覆盖率可降低2%；

2)建设场地原地貌土壤侵蚀强度以轻度为主，土壤流失控制比不应小于1；

3)建设场地位于高山区，渣土防护率可减少2%；

4)建设场地位于小金县国家级水土流失重点预防区，林草覆盖率提高1%。

综合考虑，本项目设计水平年水土流失防治目标值确定为水土流失治理度95%、土壤流失控制比1.00、渣土防护率90%、表土保护率90%、林草植被恢复率95%、林草覆盖率22%，见表1-2。

水土流失防治目标表

表1- 2

| 防治指标 | 指标值(一级标准) | 按原地貌 土壤侵蚀 强度调整 | 按项目 特点 调整 | 按涉及 重点防治 区调整 | 目标值(一级标准) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计 水平年 |  |  |  | 施工期 | 设计 水平年 |
| 水土流失治理度(%) | - | 97 |  | -2 |  | - | 95 |
| 土壤流失控制比 | - | 0.85 | +0.15 |  |  | - | 1.00 |
| 渣土防护率(%) | 90 | 92 |  | -2 |  | 88 | 90 |
| 表土保护率(%) | 92 | 92 |  | -2 |  | 90 | 90 |
| 林草植被恢复率(%) | - | 97 |  | -2 |  | - | 95 |
| 林草覆盖率(%) | - | 23 |  | -2 | +1 | - | 22 |

## 1.6 项目水土保持评价结论

### 1.6.1 主体工程选址评价

项目不可避免的位于小金县国家级水土流失重点预防区；不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，不涉及其他水土保持敏感区。

因此，从水土保持角度分析，主体工程选址合理。

### 1.6.2 建设方案与布局评价

从水土保持角度分析，项目建设方案、工程占地、土石方平衡、施工方法与工艺合理，主体工程设计中具有水土保持功能工程包括排水暗沟、雨水管、雨水口、雨水检查井、表土剥离回覆等工程措施，乔灌草综合绿化等植物措施，可有效减少项目建设产生的水土流失。

通过现场查勘并统计，主体工程设计中的水土流失防治措施体系尚不够完善，不能完全满足水土保持要求，主要表现在项目未开展遮盖、排水、沉沙、拦挡、全面整地等综合防治措施设计，因此本水土保持方案将予以补充。

## 1.7 水土流失预测结果

在土壤流失预测年限内，项目土壤流失预测总量为179.6t，其中原地貌土壤流失量为35.0t，新增土壤流失量为144.6t。新增土壤流失量中，道路广场区是新增土壤流失量最大的部位，占新增土壤流失总量的53.2%；施工期是新增土壤流失量最大的时段，占新增土壤流失总量的72.5%。

项目建设期间的水土流失危害主要表现在影响市政排水系统通畅，影响道路交通及市容市貌，影响城市地表水系防洪功能及生态环境，影响区域生态平衡和居住环境质量。

## 1.8 水土保持措施布设成果

本项目水土流失防治区划分为建构筑物区、道路广场区、景观绿化区、施工场地区、表土堆场区5个一级防治区。

各防治区水土保持措施布设情况如下：

(1)建构筑物区

工程措施：建设场地平整前，将建构筑物区的耕地、草地表土预先进行剥离；建构筑物周边布置排水暗沟。

工程措施主要工程量为：建设场地表土剥离0.11万m3；建构筑物周边排水暗沟5595.9m。

(2)道路广场区

临时措施：在施工车辆出口设置1处洗车系统，禁止施工车辆带泥出场；施工期排水沉沙通过在道路广场区内设置截排水沟、沉沙池加以解决。

临时措施主要工程量为：施工进出口洗车系统1套；场地周边截排水沟341.9m，排水沿线及出口沉沙池2个。

工程措施：建设场地平整前，将道路广场区的耕地、草地表土预先进行剥离；建设场地雨水经收集后通过雨水管网排入附近河道。

工程措施主要工程量为：建设场地表土剥离0.30万m3；地面以下雨水管332.9m、雨水口26个、雨水检查井22座。

(3)景观绿化区

临时措施：绿化区栽植乔灌草后，须采取密目网进行遮盖。

临时措施主要工程量为：绿化区域密目网遮盖1.44万m2。

工程措施：建设场地平整前，将景观绿化区的耕地、草地表土预先进行剥离，施工后期用于景观绿化区表土回覆。

工程措施主要工程量为：绿化区域剥离表土0.17万m3，表土回覆0.58万m3。

植物措施：施工后期景观绿化区采取种植乔灌草综合绿化。

植物措施主要工程量为：绿化区域乔灌草综合绿化14383.63m2。

(4)施工场地区

临时措施：建设期施工场地区内建筑材料堆场坡脚采取土袋挡墙挡护，土袋挡墙断面为矩形，宽0.4m，高0.6m，后期土袋挡墙拆除。

临时措施主要工程量为：建材堆场坡脚土袋拦挡79m、土袋拆除79m，建材堆场表面防雨布遮盖390m2。

工程措施：施工后期施工场地区拆除地表建构筑物及设备、破除硬化地表后进行全面整地。

工程措施主要工程量为：占压迹地全面整地0.06万m2。

(5)表土堆场区

临时措施：建设期临时表土堆场表面采用防雨布遮盖，坡脚采取土袋挡墙挡护，土袋挡墙断面为矩形，宽0.4m，高0.6m，后期土袋挡墙拆除。

临时措施主要工程量为：堆场坡脚土袋拦挡230m、土袋拆除230m，堆场表面防雨布遮盖0.31万m2。

工程措施：表土堆场使用完毕，须对该区域进行土地整治。

工程措施主要工程量为：占压迹地全面整地0.25万m2。

注：带下划线内容为主体工程设计中具有水土保持功能措施。

## 1.9 水土保持监测方案

本项目水土保持监测范围为水土流失防治责任范围，面积共计4.79hm2；监测时段为2021年1月～2022年10月；监测内容包括主要包括项目施工全过程各阶段扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等方面；监测方法包括实地调查、集沙池、样地调 查法等；监测点位共计布设5个，包括建构筑物区1个监测点，道路广场区1个监测点，景观绿化区1个监测点，施工场地区1个监测点，表土堆场区1个监测点。

## 1.10 水土保持投资估算及效益分析成果

本项目水土保持静态总投资713.76万元，其中，主体工程设计中的水土保持措施投资670.38万元，新增水土保持专项投资43.38万元。新增投资中，工程措施费0.54万元，监测措施费2.79万元，施工临时工程费20.37万元，独立费用10.08万元(其中工程建设监理费2.50万元)，预备费3.38万元，水土保持补偿费6.225万元。

实施水土保持措施后，项目区水土流失影响得到有效控制，水土资源合理利用并得到保护、恢复，生态环境保护、恢复和改善效果明显。在设计水平年，水土流失治理度达到99.58%、土壤流失控制比达到1.04、渣土防护率达到96.47%、表土保护率达到93.50%、林草植被恢复率达到98.63%、林草覆盖率达到30.04%，各项水土保持效益指标均达标；项目可治理水土流失面积4.79hm2，林草植被建设面积1.44hm2，减少水土流失量66.2t。

## 1.11 结论

从选址选线、建设方案、水土流失防治等方面分析，项目建设符合水土保持法律法规、技术标准的规定，实施水土保持措施后能够达到控制水土流失、保护生态环境的目的。

建设单位应加强水土保持后续设计，认真做好水土保持组织管理、监测、监理、施工、设施验收工作，及时履行水土保持责任和义务。

# 2 项目概况

## 2.1 项目组成及工程布置

### 2.1.1 项目建设基本内容

#### 2.1.1.1 地理位置

美兴镇大坝村生猪养殖产业发展项目(一期)位于四川省阿坝州小金县美兴镇大坝村，建设场地中心点地理坐标为E102°20'30.98"、N21°00'31.50"。

项目地理位置见附图2-1。

项目地理位置示意图

#### 2.1.1.2 项目特性

项目名称：美兴镇大坝村生猪养殖产业发展项目(一期)

建设单位：小金县科学技术和农业畜牧水务局

项目性质：新建、建设类

建设内容：新建项目占地面积47881.67m2，总建筑面积约9665.86m2，其中圈舍包括猪舍，配种舍，妊娠舍等；附属建筑物含会议室、饲料库房、兽药室、食堂等；配套与该项目相匹配的生产、粪污处理等相关设施设备；配套建设场区给排水、供配电、消防及道路、绿化、环保工程等配套工程。

项目投资：总投资1860.20万元，其中土建投资1209.16万元，资金来源为脱贫攻坚专项资金及地方配套。

进度安排：2021年1月动工，2021年10月完工，总工期10个月。

项目综合技术经济指标统计见表2-1。

项目综合技术经济指标表

表2- 1

| 项目 | 计量单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、规划总用地面积 | m2 | 98818.38 |  |
| (一)一期规划用地面积 | m2 | 47881.67 |  |
| (二)二期规划用地面积 | m2 | 50936.71 |  |
| 二、规划总建筑面积 | m2 | 9684.74 |  |
| (一)地上建筑面积 | m2 | 9684.74 |  |
| (二)计入容积率的建筑面积 | m2 | 9684.74 |  |
| 1、圈舍建筑面积 | m2 | 8477.94 |  |
| 2、配套建筑面积 | m2 | 1206.80 |  |
| (1)消毒房面积 | m2 | 61.36 |  |
| (2)设备用房面积 | m2 | 454.44 |  |
| (3)饲料库房面积 | m2 | 298.92 |  |
| (4)食堂、宿舍面积 | m2 | 392.08 |  |
| 三、容积率 |  | 0.202 |  |
| 四、建筑基地总面积 | m2 | 9239.14 |  |
| 五、建筑密度 | % | 19.30 |  |
| 六、总绿地面积 | m2 | 14383.65 |  |
| 七、绿地率 | % | 30.04 |  |
| 八、机动车位 | 辆 | 18 |  |
| 九、堡坎长度 | m | 1200 |  |
| 十、围墙长度 | m | 1720 |  |

### 2.1.2 项目组成

本项目由主体工程、附属工程、临时工程组成。

其中，主体工程包括建构筑物工程、道路广场工程、景观绿化工程；附属工程包括给水工程、排水工程、电气工程、其他附属工程；临时工程包括施工场地、表土堆场。

本项目组成见表2-2。

项目组成表

表2- 2

| 工程单元 | 项目组成 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 建构筑物工程 | 1栋宿舍及食堂、11栋猪舍楼、5栋配置用房及配套设施 |
|  | 道路广场工程 | 场内车行人行道路、铺筑广场等 |
|  | 景观绿化工程 | 总绿地面积14383.63m2、绿地率30.04% |
| 附属工程 | 给水工程 | 从周边市政给水管网接入 |
|  | 排水工程 | 污水处理后灌溉、雨水排入排入附近河道 |
|  | 电气工程 | 从周边市政电力管网引入 |
|  | 其他附属工程 | 天然气、电视电话系统等从周边市政管网、线路接入 |
| 临时工程 | 施工场地 | 1处，占地面积约0.06hm2，位于本项目征地红线内 |
|  | 表土堆场 | 1处，占地面积约0.25hm2，位于本项目征地红线内 |

### 2.1.3 项目布置

#### 2.1.3.1 项目平面布置

项目总体布局为在场地北、东两侧道路分别各设置1个出入口，共计2个。整个场区分期建设，一期位于场地南侧，北侧为二期预留用地。1#楼（食堂、宿舍）、2#楼（饲料库）、3#楼（设备用房）、4#楼（消毒用房）、5#楼～16#楼为猪舍， 17#楼为干粪堆积房；另设沼气化粪池、蓄污池、无害化处理池；项目规划一期用地面积47881.67m2，一期总建筑面积9684.74m2。

项目布设尽可能保持原有场地地形，总平布设充分结合地形，减少开挖对山体的破坏。利用果树绿化改善环境质量，提高整个养殖区有较高的绿地率。

项目平面布置见附图2-2。

#### 2.1.3.2 项目竖向布置

场区竖向设计充分考虑场地内的自然标高，为了减少开挖，按台地方式确定建筑室内地坪标高。场地地势走向一致，大致呈北高南低，场区四面均为城市道路。同时，设计考虑场区道路和建筑的标高满足防洪要求和场区雨水排放要求，雨水系统根据标高及道路进行设计，采用暗管系统有组织的排水，雨水通过雨水口接到雨水管。为满足大型货车进出，竖向设计采用缓坡式布置，主要道路横坡采用8%以内，支路横坡采用20%以内，停车场、车辆回车场地横坡采用0.2%~1.0%，主要道路纵坡均不小于0.2%。

#### 2.1.3.3 主体工程

建构筑物工程主要包括1#楼（食堂、宿舍管理用房）、2#楼（饲料仓库用房）、4#楼（消毒室）为砌体结构；3#楼（设备用房）为混凝土框架结构；5#楼～15#楼（猪舍）及16#楼（隔离猪舍）、17#楼（干粪堆积房）为钢框架结构。

本项目主要建构筑物特性见表2-3。

主要建构筑物特性表

表2- 3

| 建筑编号 | 建筑名称 | 结构 类型 | 基础 型式 | 层数 | 总高 （m） | 占地面积 （m2） | 建筑面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 食堂、宿舍 | 框架 | 独立基础 | 1~2F | 6.1 | 196.04 | 392.08 |
| 2#楼 | 饲料仓库 | 轻钢 | 独立基础 | 1F | 3.1 | 298.92 | 298.92 |
| 3#楼 | 设备用房 | 轻钢 | 独立基础 | 1F | 8.7 | 454.44 | 454.44 |
| 4#楼 | 消毒用房 | 砖混 | 独立基础 | 1F | 3.1 | 61.36 | 61.36 |
| 5#、6#、7#、9#楼 | 产仔舍 | 砖混 | 独立基础 | 1F | 2.97 | 690.04 | 690.04 |
| 8#楼 | 保育舍 | 砖混 | 独立基础 | 1F | 2.97 | 682.84 | 682.84 |
| 10#、11#、12#楼 | 妊娠舍 | 砖混 | 独立基础 | 1F | 2.97 | 682.84 | 682.84 |
| 13#、15#楼 | 配种舍 | 砖混 | 独立基础 | 1F | 2.97 | 682.84 | 682.84 |
| 14#楼 | 公猪舍 | 砖混 | 独立基础 | 1F | 2.97 | 682.84 | 682.84 |
| 16#楼 | 后备舍 | 轻钢 | 独立基础 | 1F | 3.045 | 682.84 | 682.84 |
| 17#楼 | 干粪堆积房 | 轻钢 | 独立基础 | 1F | 2.7 | 255.06 | 255.06 |

##### 3、道路广场工程

道路广场工程包括场内道路区、铺筑广场区。场内道路为车行、人行道路，铺筑广场区为建构筑物周边广场及活动场地。

根据现状周边情况及考虑场区内部车流量等因素，整个地块共设置1个出入口。根据场区功能布局及消防等要求，主要建筑周围均设置不小于4m的主车道，设回车场。

##### 4、景观绿化工程

景观绿化工程为地面绿化，规划总绿地面积14383.63m2，绿地率30.04%。场区绿化设计以果树为主，高低树种搭配、落叶与常绿树搭配，以防影响通风；猪舍间宜植高大遮荫树种；裸露地面应植草皮，道路旁应做遮阳绿化；生产小区间、生产与废弃物处理区之间、粪污处理设施周围均应植隔离林，以有利防疫、减少污染。绿化植物选择方面，选择能吸附空气中灰尘和吸收有毒有害气体的植物。

#### 2.1.3.4 附属工程

##### 1、给水工程

本项目给水水源为市政给水，水压0.20MPa。从地块北侧引入两根DN100，供厂区的生产生活用水、消防水箱、消防水池的补水。本地块各单体的生活、生产用水均采用市政水压直接供给。为了防止城市水源污染，在水表井内设置设倒流防止器。

本项目用水量见表2-4。

用水量一览表

表2- 4

| 用水名称 | 用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | m3/d（max） | m3/h(max) |  |
| 猪生活用水 | 280.80 | 29.25 | 按24h计算 |
| 工人生活用水 | 1.65 | 0.17 | 生产人员按24h计算 |
| 管理人员 | 0.15 | 0.05 | 管理人员按8h计算 |
| 绿化及道路冲洗用水 | 6.23 | 1.56 | 按4h计算 |
| 未预见水量及管网漏损 | 28.883 | 3.10 | 按以上总和的10%计算 |
| 总用水量 | 317.71 | 34.13 | / |
| 室内消防用水量 | 72 | 36 | 持续时间2h |
| 室外消防用水量 | 108 | 54 | 持续时间2h |
| 消防水池补水量 | / | 3.75 | 补水时间48h |
| 消防水箱补水量 | / | 0.50 | 补水时间24h |

##### 2、排水工程

(1)排水体制

排水采用雨、污分排体制。

(2)污水排放

1#楼生活污水经管网收集后，进入一体化污水处理装置，达标排放。

生产用房粪便污水由房间内粪污沟收集后进入沼气池、粪污池，污水处理走种养循环途径灌溉周围水果、林地等农业种植。

排水管材，室内污、废水管道采用UPVC排水管，承插式粘接。室外埋地重力流污水管采用钢筋混凝土管，橡胶圈连接。排水检查井采用钢筋混凝土检查井，保温盖板。

(3)雨水排放

雨水经排水沟收集后直接排入附近河道等可排入区域。

屋面、场地雨水经雨水口收集后，汇集至雨水井经雨水暗管接入城市雨水管网系统。

绿化内雨水暗管收集后汇集至雨水井再经雨水暗管排放城市雨水管网系统。

生产用房钢屋面部分为坡屋面，直接排水至散水沟。雨水经散水沟收集后由管道接入室外雨水管网。绿地雨水径流至道路，并由雨水口收集注入室外雨水管道。平屋面由雨水斗收集进入室外雨水管网。

室内重力流雨水系统采用UPVC排水管，承插粘接；室外采用钢筋混凝土管，橡胶圈连接。

雨水口采用单篦式雨水口，铸铁井圈。雨水检查井采用钢筋混凝土检查井，保温盖板。

##### 3、供电工程

根据本工程实际情况，总负荷约Pe=690kW。本次设计拟设置1台630kVA变压器。

本工程根据负荷分布及业态分布情况，拟在3#楼设置低压配电房，容量为630KVA。变电站深入负荷中心，减少输电线上损耗。为保证停电时场区正常生产，避免经济损失，在3#楼设置一台560/620KW的柴油发电机。

根据本工程用电负荷特点，采用由外网引来1路10KV电源。对于消防负荷（消火栓泵，设置于3#楼），由两回路电源供电，末端自投自复。

##### 4、其他附属工程

其他附属工程主要包括天然气、电视电话系统等，均由当地专业机构负责设计施工。

## 2.2 施工组织

### 2.2.1 施工条件

(1)施工用电

施工用电利用市政电网接线至各施工用电单元，同时配备柴油发电机作为施工及生活备用电源。

(2)施工用水

施工用水利用市政给水管网，施工场地内设置蓄水罐，供应本项目的施工用水及生活用水。

(3)施工通信

施工通信利用场内对讲机系统，以及移动、联通、电信等网络信号。

(4)建筑材料供应

项目施工所需柴油、钢筋、钢材、水泥、砂石料、木材等建筑材料均从小金县采购。

### 2.2.2 施工布置

(1)施工道路

场外道路利用建设场地周边市政道路，因建设场地地势较平坦，经场平后具有一定的压实度，无需专门铺设场内施工道路。

(2)施工场地

本项目布置施工场地1处，施工场地位于项目用地红线内西南侧，占地面积约0.06hm2。施工场地内主要布设办公值守板房、材料堆放场、加工场等临时生活生产设施。

施工场地基本位于项目征地红线内的建构筑物区，不新增临时占地，不涉及土石方工程。

(3)表土堆场

本项目布置表土堆场1处，表土堆场位于项目用地红线内南侧，用于堆存后期绿化区域回覆表土0.58万m3，最大堆高约3.5m，边坡坡比不陡于1:1.25，经计算，表土堆场占地面积约0.23hm2。

表土堆场基本位于项目征地红线内的景观绿化区，不新增临时占地，不涉及土石方工程。

### 2.2.3 施工方法

#### 2.2.3.1 建构筑物施工

建筑占地区工程主要有场地平整、工程基础开挖和土建工程等，其施工方法主要是机械开挖、机械平整、人工开挖、人工砌筑、机械浇筑和人工浇筑等。

#### 2.2.3.2 管线工程施工

管道工程采用开槽施工工艺，施工方案如下：

(1)根据地形开挖沟槽铺设雨、污水管，即可满足将雨水、污水排出项目区的要求。

(2)沟槽支撑根据沟槽的土质、地下水位、开槽断面、荷载条件等因素进行设计。

(3)沟槽回填时，管沟沟底夯实后再行铺设回填。应对称均匀回填，对回填土的要求及压实度标准，应按相关规范执行。

管道工程位于地下室顶板之上区域，应先进行支墩施工，再进行覆土。

#### 2.2.3.3 道路广场工程施工

道路及铺筑广场在施工前先压实地基，依次填筑宕渣、碎石垫层，最后铺设沥青混凝土面层。施工工序包括道路定位→土方开挖回填→基层平整→压路机碾压→水泥稳定砂石基层施工→沥青混凝土面层分块施工→沥青混凝土面层切割缝、缝隙填料→路缘石安装→检查验收。

#### 2.2.3.4 景观绿化工程实施

按绿化常规方法施工，要求基肥应与碎土充分混匀。点植的花草树木应自然种植，种植土应击碎分层捣实，最后起土圈并淋足定根水。当乔木靠近道路种植时，可以适当截去下面的枝干，提高分枝点高度，使其不影响视线。

在道路和建筑物完成后，进行项目区绿化施工。项目景观绿化工作主要分为：园林造景、覆土、种植、养护。绿化工程基本采用人力施工。施工时首先对规划绿地进行场地清理、回填表土和微地形平整后，采用乔木、灌木和草分层搭配种

## 2.3 工程占地

项目总占地面积4.79hm2，均为永久占地；永久占地包括建构筑物区、道路广场区、景观绿化区占地；地下工程区、施工场地区、表土堆场区均位于征地红线范围内，占地不重复计列。

建设场地内土地类型为耕地、草地、其他土地。

本项目占地统计见表2-4。

工程占地统计表

表2- 4

| 项目组成 | 占地类型及面积(hm2) | 占地性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 草地 | 其他土地 | 小计 |  |  |
| 主体工程 | 建构筑物区 | 0.61 | 0.18 | 0.14 | 0.92 | 永久占地 |  |
|  | 道路广场区 | 1.60 | 0.46 | 0.37 | 2.43 | 永久占地 |  |
|  | 景观绿化区 | 0.95 | 0.27 | 0.22 | 1.44 | 永久占地 |  |
|  | 小计 | 3.15 | 0.91 | 0.73 | 4.79 |  |  |
| 临时工程 | 施工场地区 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 临时占地 | 占地重复不计 |
|  | 表土堆场区 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.25 | 临时占地 | 占地重复不计 |
|  | 小计 | 0.18 | 0.09 | 0.04 | 0.31 |  |  |
| 合计 | 3.15 | 0.91 | 0.73 | 4.79 |  |  |

## 2.4 土石方平衡

### 2.4.1 表土剥离

根据现场查勘及地勘报告揭示，建设场地内分布有耕地、草地、其他土地4.79hm2，其耕地、草地耕植土层平均厚度约10～30cm，因此，建设场地须进行表土剥离。表土剥离后全部运至南侧表土堆场内堆存，后期全部用于绿化区域表土回覆。经计算，建设场地共须剥离表土0.58万m3。

本项目后期将实施景观绿化工程，总绿地面积14383.63m2。绿化区域种植土回覆深度要求乔木周边大于80cm、花灌木大于50cm、草本大于30cm，平均回覆厚度约40cm。经计算，绿化区域共须回覆表土0.58万m3。

本项目表土剥离情况统计见表2-5，后期表土利用情况统计见表2-6，表土平衡分析见表2-7。

表土剥离情况统计表

表2- 5

| 项目 | 剥离表土类型及面积(hm2) | 剥离表土厚度(m) | 剥离表土量(万m3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 草地 | 小计 | 耕地 | 草地 |  |
| 建设场地 | 3.15 | 0.91 | 4.06 | 16 | 8 | 0.58 |

后期表土利用情况统计表

表2- 6

| 项目 | 表土回覆情况 |
| --- | --- |
|  | 回覆面积(m2) | 回覆厚度(cm) | 回覆量(万m3) |
| 绿化区域 | 14383.63 | 40 | 0.58 |

表土平衡分析表

表2- 7

| 项目 | 序号 | 剥离 | 回覆 | 调入 | 调出 | 余方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 去向 |
| 建设场地 | ① | 0.58 |  |  |  | 0.58 | ② | 0 |  |
| 绿化区域 | ② |  | 0.58 | 0.58 | ① |  |  | 0 |  |
| 合计 |  | 0.58 | 0.58 | 0.58 |  | 0.58 |  | 0 |  |

### 2.4.2 土石方量

本项目属于建设类项目，土石方量均产生于项目建设期。项目建设过程中土石方主要产生于建设场地场平、建构筑物基础基槽、综合管网沟槽、绿化区域开挖及回填。

建设场地场平主要包括基础开挖线以外的建构筑物区、道路广场区及景观绿化区场地平整。通过土石方辅助软件计算，建设场地场平共计开挖土石方0.05万m3，回填土石方0.90万m3。

本项目设蓄污池1个、沼气池1个、无害化处理池1个，考虑开挖深度、边坡回填，通过土石方辅助软件分区计算，共计开挖土石方0.83万m3，回填土石方0.14万m3，经项目自身调配后，产生余方0.69万m3，用于场地平整。

建构筑物基础涉及筏板基础和独立柱基承台开挖，经计算，共计开挖土石方0.15万m3，回填土石方0.03万m3，产生余方0.12万m3，用于场地平整。

综合管网沟槽涉及土石方开挖回填，经计算，共计开挖土石方0.25万m3，回填土石方0.21万m3，产生余方0.04万m3，用于场地平整。

绿化区域植物恢复需回填种植土，经计算，共计回覆表土0.58万m3。

经土石方平衡分析，项目土石方开挖总量1.86万m3(含表土剥离0.58万m3，自然方，下同)，回填总量1.86万m3(含表土回覆0.58万m3)，无余(弃)方。

本项目土石方平衡分析见表2-8。

土石方平衡分析表(单位：万m3)

表2- 8

| 项目 | 序号 | 开挖 | 回填 | 调入 | 调出 | 余(弃)方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表土 | 一般 土石 | 小计 | 表土 | 一般 土石 | 小计 | 表土 | 来源 | 一般 土石 | 来源 | 小计 | 表土 | 去向 | 一般 土石 | 去向 | 小计 | 表土 | 一般 土石 | 去向 |
| 建设场地场平 | ① | 0.58 | 0.05 | 0.63 |  | 0.90 | 0.90 |  |  | 0.85 | ②③④ | 0.85 | 0.58 | ⑤ |  |  | 0.58 | 0 | 0 |  |
| 建构筑物基础基槽 | ② |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 | ① | 0.12 | 0 | 0 |  |
| 蓄污池、沼气池等 | ③ |  | 0.83 | 0.83 |  | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  | 0.69 | ① | 0.69 | 0 | 0 |  |
| 综合管网沟槽 | ④ |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 | ① | 0.04 | 0 | 0 |  |
| 绿化区域 | ⑤ |  |  |  | 0.58 |  | 0.58 | 0.58 | ① |  |  | 0.58 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 合计 |  | 0.58 | 1.28 | 1.86 | 0.58 | 1.28 | 1.86 | 0.58 |  | 0.85 |  | 1.43 | 0.58 |  | 0.85 |  | 1.43 | 0 | 0 |  |

## 2.5 拆迁(移民)安置与专项设施改(迁)建

本项目不涉及拆迁(移民)安置与专项设施改(迁)建。

## 2.6 施工进度

本项目计划于2021年1月动工，2021年10月完工，总工期10个月。

## 2.7 自然概况

### 2.7.1 地质

#### 2.7.1.1 地质构造

工程区位于川西高原东部，邛崃山脉西缘，区内山高谷深，山峦重叠，地形崎岖险要，一般山峰高程4000～5000m，相对高差1000～2000m，属川西高山—高原过渡地带的侵蚀型高山峡谷地貌。区内最高峰—四姑娘山海拔高程6250m。主要山脉走向呈近南北向，总的地势是东高西低。双桥沟为沃日河一级支流，小金川的二级支流。工程段河床高程3185～3570m，两岸高程3500～4300m。

1.构造剥蚀地貌

河谷两岸坡经长期的构造作用和风化剥蚀，局部发生破坏并向后退却，岸坡变缓。基岩在地下水、地表水及自重等各种地质营力作用下，不断遭受剥蚀形成斜坡。区内地貌形态特征主要表现为构造剥蚀和侵蚀堆积地貌。

2.侵蚀堆积地貌

区内河流侵蚀作用明显，河谷狭窄，阶地不发育，据地质测绘，沿双桥沟两岸零星出露有Ⅰ～Ⅲ，阶面狭窄，大部分被剥蚀，以基座阶地为主。工程区处于松潘一甘孜地槽褶皱系之二级构造单元巴颜咯拉冒地槽褶皱带内东部，构造部位位于小金弧形构造带内，其东北侧为药王庙南北构造带，南侧为金汤弧形构造带。

小金弧形构造带由一系列线状弧形褶皱组成，构造带内有王家寨复背斜(Ⅰ8)，工程区位于北部一级主干褶皱木坡向斜(Ⅰ7)的南西翼，其翼部发育一系列次级褶皱，并与主干褶皱平行。弧形构造带内断层发育较少，在工程区周围发育有木成沟断层(ⅠF4)、坐棚沟断层(ⅢF1)、鹿耳沟冲塘断层(ⅢF2)。

#### 2.7.1.2 地层岩性

据现场勘探及已有地质勘察资料，建设场地地层主要为三叠系上统侏倭组(T3zh)、第四系全新统残坡积层(Q4el+dl)。

(1)三叠系上统侏倭组(T3zh)

建设场地区出露岩性为灰黑色变质砂岩，中厚层状构造，中细粒结构，岩体完整性较好，节理裂隙发育，岩层产状53°∠60°。

(2)第四系全新统残坡积层(Q4el+dl)

含碎石粉质粘土：灰褐色，稍湿～湿，可塑。主要为粘性土组成，含10～15%强风化灰岩碎石，可见Fe、Mn质氧化物分布，表层含植物根系，土质不均。碎石粒径一般50～150mm，厚度随地形变化而变化大，厚度约10.00m。

#### 2.7.1.3 地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）以及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）：小金县抗震设防烈度为7度，第三组，设计基本地震加速度值为0.10g。

#### 2.7.1.4 不良地质

建设场地无不良地质作用，未发现埋藏的古河道、沟浜、墓穴、防空洞等对工程不利埋藏物，较适宜建筑。

### 2.7.2 地形地貌

建设场地区在拟建物区域地貌属川西高山—高原过渡地带的侵蚀型高山峡谷地貌，地势相对较陡。评估区内最高程为3101.42m，最低高程为2988.77m，相对高差为112.65m。出露地层主要为第四系全新统残坡积层的碎块石土，下伏地层为三叠系上统侏倭组的变质砂岩。

工程建设区最高高程3081.62m，最低高程2992.45m，相对高差89.17m，出露地层主要为第四系全新统残坡积层的碎石土，下伏地层为下伏地层为三叠系上统侏倭组的变质砂岩，碎石土层较厚，厚度约10.0m。

### 2.7.3 气象

小金县处于青藏高原东南缘高山峡谷区，受高原大气环流控制，形成独特的高原型季风气候区。干雨季明显，夏季降水集中，冬季降水稀少。冬半年空气干燥、晴朗少云、日照强烈、降水稀少，冬暖显著并多阵性大风。

小金县气候具有明显的地域分异性。其高山岭属温凉半湿润气候，河谷地带属暖温半干旱气候类型。在海拔2800～3500m，一月均温-16～-4.8℃，七月均温12.5～17.2℃，全年是长冬严寒，春秋相连，气候温凉。海拔2800m以下的河谷地带，一月均温-1.1～2.2℃，七月均温16.6～21.2℃，四季分明，但冬长夏短，冬暖夏凉。

项目区气象特征值统计见表2-9。

项目区气象特征值统计表

表2- 9

| 气象因子 | 特征值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 年平均气温(℃) | 12.2 |  |
| 年平均降水量(mm) | 616.2 |  |
| 年平均蒸发量(mm) | 1500 |  |
| 无霜期(d) | 220 |  |
| 年日照数(h) | 2214 |  |

### 2.7.4 水文

建设场地内无地表水系分布，周边最近的地表水系为东侧崇德沟，距离约500m。

小金县主要河流从东北起横贯全境，在西南出境。小金川、汗牛河为主干，均属于长江流域大渡河青衣江水系。抚边河、沃日河在猛固桥相汇，猛固桥以下始称小金川。

由于河流切割强烈，小金川、汗牛河及其支流在高原面上下切，形成深达2000m～3000m深遂的高山峡谷，地势陡峭，落差大。研究区内有大小湖泊包括海子共89个，蓄水量约1000m3，水面面积约624.6hm2；地表水径流水量可多达34.56×108 m3，由于降雨的季节分配不匀，因而河川径流的年内流量变化大，主要集中在6—9月，径流量占年径流量的58％左右。

### 2.7.5 土壤

小金县地质地貌复杂，气候多变，以及复杂多样的成土母质，造就了小金土壤类型的多样化，同时在空间分布上也表现出明显的垂直地带性和区域性差异。根据土壤普查，小金县土壤可划分为11个土类，18个亚类、29个土种。主要土壤类型有暗棕壤、褐土、亚高山草甸土、高山草甸土等。

项目区土壤垂直分布特征统计见表2-10。

项目区土壤垂直分布特征表

表格 2-10

| 类型 | 分布区域 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 暗棕壤 | 高山区 | 是小金县主要林业基地 |
| 褐土 |  | 基带土壤，是全县耕地主要土壤类型 |
| 亚高山草甸土 | 3800—4200m | 一般分布在阳坡，为小金县主要牧业基地 |
| 高山草甸土 | 4200—4400m | 分布于高山上部，是夏秋季的牧草地 |

建设场地土壤类型为褐土。

### 2.7.6 植被

小金县地势高差悬殊，植被分布严重受到地形地貌和气候条件的制约，而表现出明显的垂直带谱分布规律，山体走向和坡向的不同，植被类型的组成与分布均有较大的差异。全县植被垂直带谱分布的基带为半干旱河谷灌丛，以上依次为针阔混交林、针叶林带、草甸灌丛、亚高山和高山草甸、高山流石滩植被。

建设场地林草植被类型为针叶林带，林草覆盖率约为35%。

### 2.7.7 水土保持敏感区

项目所在的小金县属于四川省国家级水土流失重点预防区；项目不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等。

# 3 项目水土保持评价

## 3.1 主体工程选址水土保持评价

### 3.1.1 与《水土保持法》符合性分析

根据《中华人民共和国水土保持法》相关要求，结合本项目建设特征和区域现状，本项目与其符合性分析见表3-1。

本项目与《水土保持法》符合性分析表

表3- 1

| 序号 | 《水土保持法》相关内容 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十七条 ……禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。 | 不涉及。 | 符合 |
| 2 | 第十八条 水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 | 项目区水土流失现状为轻度，生态恢复难度较小，项目将通过相关措施保护、恢复项目区生态环境。 | 符合 |
| 3 | 第二十四条 生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 项目不可避免的位于四川省国家级水土流失重点预防区，水土流失防治标准执行建设类项目一级标准。 | 符合 |
| 4 | 第二十五条 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。 | 建设单位正在委托编制水保方案。 | 符合 |
| 5 | 第二十六条 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，生产建设单位未编制水土保持方案或者水土保持方案未经水行政主管部门批准的，生产建设项目不得开工建设。 | 建设单位正在委托编制水保方案，项目尚在开展前期工作。 | 符合 |
| 6 | 第二十七条 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目中的水土保持设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；生产建设项目竣工验收，应当验收水土保持设施；水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。 | 正在开展前期工作，尚未动工。 | 符合 |
| 7 | 第二十八条 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害。 | 工程无余(弃)方 | 符合 |
| 8 | 第三十二条 开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动造成水土流失的，应当进行治理。 | 建设单位将按水保方案要求进行水土流失防治 | 符合 |
| 9 | 第三十八条 对生产建设活动所占用土地的地表土应当进行分层剥离、保存和利用，做到土石方挖填平衡，减少地表扰动范围；对废弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等存放地，应当采取拦挡、坡面防护、防洪排导等措施。生产建设活动结束后，应当及时在取土场、开挖面和存放地的裸露土地上植树种草、恢复植被，对闭库的尾矿库进行复垦。 | 水保方案采取了水土流失综合防治措施，项目建设期将实施 | 符合 |
| 10 | 第四十一条 对可能造成严重水土流失的大中型生产建设项目，生产建设单位应当自行或者委托具备水土保持监测资质的机构，对生产建设活动造成的水土流失进行监测，并将监测情况定期上报当地水行政主管部门。 | 建设单位将按水保方案要求开展水土保持监测 | 符合 |

### 3.1.2 与“水保〔2007〕184号”文符合性分析

根据“水利部关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知(水保〔2007〕184号)”，本项目水土保持方案与不予批准情况逐条分析见表3-2。

本项目与“水保〔2007〕184号”文审批条件符合性分析表

表3- 2

| 序号 | “水保〔2007〕184号”文的规定 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《促进产业结构调整暂行规定》(国发〔2005〕40号)、国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类产业的开发建设项目 | 不属于限制类和淘汰类 | 符合 |
| 2 | 违反《水土保持法》第二十条，在25度以上陡坡地实施的农林开发项目 | 不属于农林开发项目 | 符合 |
| 3 | 违反《水土保持法》第十七条，在县级以上地方人民政府公告的崩塌滑坡危险区和泥石流易发区内取土、挖砂、取石的开发建设项目 | 不涉及 | 符合 |
| 4 | 违反《中华人民共和国水法》第十九条，不符合流域综合规划的水工程 | 不属于水工程 | 符合 |
| 5 | 根据国家产业结构调整的有关规定精神，国家发展和改革主管部门同意后方可开展前期工作，但未能提供相应文件依据的开发建设项目 | 已取得可研批复 | 符合 |
| 6 | 分期建设的开发建设项目，其前期工程存在未编报水土保持方案、水土保持方案未落实和水土保持设施未按期验收的 | 一次性建设，不分期 | 符合 |
| 7 | 同一投资主体所属的开发建设项目，在建设及生产运行过程中存在未编报水土保持方案、水土保持方案未落实和水土保持设施未按期验收的 | 建设单位正在委托编制水保方案 | 符合 |
| 8 | 处于重要江河、湖泊以及跨省(自治区、直辖市)的其它江河、湖泊的水功能一级区的保护区内可能严重影响水质的开发建设项目，以及对水功能二级区的饮用水源区水质有影响的开发建设项目 | 不涉及 | 符合 |
| 9 | 在华北、西北等水资源严重短缺地区，未通过建设项目水资源论证的开发建设项目 | 不涉及 | 符合 |

### 3.1.3 与《生产建设项目水土保持技术标准》符合性分析

根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)，结合本项目建设特征和区域现状，本项目与该技术标准的符合性分析见表3-3。

本项目与《生产建设项目水土保持技术标准》符合性分析表

表3- 3

| 序号 | 项目 | 约束性规定 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程选址(线)应避让下列区域 | 1 水土流失重点预防区和重点治理区； 2 河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带； 3 全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 1 不涉及。 2 不涉及。 3 不涉及。 | 符合 |
| 2 | 建设方案 | 1 公路、铁路工程在高填深挖路段，应采用加大桥隧比例的方案，减少大填大挖；填高大于20m，挖深大于30m的，应进行桥隧替代方案论证；路堤、路童在保证边坡稳定的基础上，应采用植物防护或工程与植物防护相结合的设计方案； 2 城镇区的建设项目应提高植被建设标准，注重景观效果，配套建设灌溉、排水和雨水利用设施； 3 山丘区输电工程塔基应采用不等高基础，经过林区的应采用加高杆塔跨越方式； 4 对无法避让水土流失重点预防区和重点治理区的生产建设项目，建设方案应符合下列规定： 1)应优化方案，减少工程占地和土石方量；公路、铁路等项目填高大于8m宜采用桥梁方案；管道工程穿越宜采用隧道、定向钻、顶管等方式；山丘区工业场地宜优先采取阶梯式布置。 2)截排水工程、拦挡工程的工程等级和防洪标准应提高一级。 3)宜布设雨洪集蓄、沉沙设施。 4)提高植物措施标准，林草覆盖率应提高1个～2个百分点。 | 1 不涉及。 2 项目位于城镇区，主体设计总绿地面积28781.47m2，绿地率31.32%。 3 不涉及。 4 不涉及。 | 符合 |
| 3 | 取土(石、砂)场设置 | 1 严禁在崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区内设置取土(石、砂)场。 2 应符合城镇、景区等规划要求，并与周边景观相互协调； 3 在河道取土(石、砂)的应符合河道管理的有关规定； 4 应综合考虑取土(石、砂)结束后的土地利用。 | 未设置取土场。 | 符合 |
| 4 | 弃土(石、渣、灰、研石、尾矿)场设置 | 1 严禁在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃土(石、渣、灰、砰石、尾矿)场。 2 涉及河道的应符合河流防洪规划和治导线的规定，不得设置在河道、湖泊和建成水库管理范围内； 3 在山丘区宜选择荒沟、凹地、支毛沟．平原区宜选择凹地、荒地，风沙区宜避开风口； 4 应充分利用取土(石、砂)场、废弃采坑、沉陷区等场地； 5 应综合考虑弃土(石、渣、灰、研石、尾矿)结束后的土地利用。 | 未设置弃土场。 | 符合 |
| 5 | 施工组织设计 | 1 应控制施工场地占地，避开植被相对良好的区域和基本农田区。 2 应合理安排施工．防止重复开挖和多次倒运，减少裸露时间和范围。 3 在河岸陡坡开挖土石方，以及开挖边坡下方有问渠、公路、铁路、居民点和其他重要基础设施时，宜设计渣石疲槽、溜渣洞等专门设施，将开挖的土石导出。 4 弃土、弃石、弃渣应分类堆放。 5 外借土石方应优先考虑利用其他工程废弃的土(石、渣)，外购土(石、料)应选择合规的料场。 6 大型料场宜分台阶开采，控制开挖深度。爆破开挖应控制装药量和爆破范围。 7 工程标段划分应考虑合理调配土石方，减少取土(石)方、弃土(石、渣)方和临时占地数量。 | 水土保持方案中将提出相应措施、对策和要求。 | 符合 |
| 6 | 工程施工 | 1 施工活动应控制在设计的施工道路、施工场地内。 2 施工开始时应首先对表土进行剥离或保护．剥离的表土应集中堆放，并采取防护措施。 3 裸露地表应及时防护．减少裸露时间；填筑土方时应随挖、随运、随填、随压。 4 临时堆土(石、渣)应集中堆放，并采取临时拦挡、苫盖、排水、沉沙等措施。 5 施工产生的泥浆应先通过泥浆沉淀池沉淀．再采取其他处置措施。 6 围堪填筑、拆除应采取减少流失的有效措施。 7 弃土(石、渣)场地应事先设置拦挡措施，弃土(石、渣)应有序堆放。 8 取土(石、砂)场开挖前应设置截(排)水、沉沙等措施。 9 土(石、料、渣、肝石)方在运输过程中应采取保护措施，防止沿途散溢。 | 水土保持方案中将提出相应措施、对策和要求。 | 符合 |
| 7 | 西南紫色土区特殊规定 | 1 弃土(石、渣)场应注重防洪排水、拦挡措施； 2 江河上游水源涵养区应采取水源涵养措施。 | 1 不涉及； 2 不涉及。 | 符合 |

### 3.1.4 与“水保〔2020〕63号”文符合性分析

根据“水土保持监测中心关于《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》的通知(水保〔2020〕63号)”，本项目水土保持方案与不予批准情况逐条分析见表3-4。

本项目与“水保〔2020〕63号”文审批条件符合性分析表

表3- 4

| 序号 | “水保〔2020〕63号”文的规定 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉及饮用水水源保护区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、 地质公园、森林公园以及重要湿地等敏感区的，应说明与本工程的位置关系，并按GB50433明确分析结论（应说明已取得相关部门支持性文件，未取得的，方案报告表中须明确“项目建设应符合相关规定的要求”） | 不涉及 | 符合 |
| 2 | 弃渣场是否涉及河道、湖泊和水库。禁止在建设成水库和河湖管理范围内弃置渣土。 | 不涉及 | 符合 |

### 3.1.5 水土保持制约性因素分析与评价

项目所在的小金县属于四川省国家级水土流失重点预防区，水土流失防治标准执行西南紫色土区一级标准，以控制水土流失。项目选址不涉及水土流失重点预防区和重点治理区，不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，不涉及其他水土保持敏感区。

综上所述，项目建设不存在水土保持制约性因素限制。

3.2 建设方案与布局水土保持评价

### 3.2.1 建设方案评价

根据《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》(川水函〔2017〕482号)，项目所在的小金县属于四川省国家级水土流失重点预防区。

主体工程设计时，规划总绿地面积47881.67m2，绿地率30.04%，注重了绿化景观设计范围和效果；项目建设过程中，施工场地区、表土堆场区均位于征地红线内，减少了工程占地。

由于项目不可避免的位于四川省国家级水土流失重点预防区，本水土保持方案考虑将截排水工程的防洪标准提高等级，至少达到5年一遇(临时排水)，充分考虑布设沉沙设施。

根据调查，项目不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等。

综上所述，从水土保持角度来看，工程建设方案是合理可行的。

### 3.2.2 工程占地评价

项目总占地面积4.79hm2，均为永久占地；永久占地包括建构筑物区、道路广场区、景观绿化区占地；地下工程区、施工场地区、表土堆场区均位于征地红线范围内，占地不重复计列。

本项目永久占地是在满足相关规划下、工程建设的必然占地范围；本项目施工场地布置在永久占地范围内，未新增临时占地；项目占地符合节约用地和减少扰动的要求。

因此，从水土保持角度分析，本项目占地是合理的。

### 3.2.3 土石方平衡评价

根据现场查勘及地勘报告揭示，建设场地内分布有耕地、草地，具备表土剥离条件，经计算，建设场地共须剥离表土0.58万m3。本项目后期将实施景观绿化工程，为创造植物生长的立地条件，经计算，绿化区域共须回覆表土0.58万m3。

本项目属于建设类项目，土石方量均产生于项目建设期。项目建设过程中土石方主要产生于建设场地场平、建构筑物基础基槽、综合管网沟槽、绿化区域开挖及回填。

建设场地场平主要包括基坑开挖线以外的建构筑物区、道路广场区及景观绿化区场地平整。通过土石方辅助软件计算，建设场地场平共计开挖土石方0.05万m3，回填土石方0.90万m3。

本项目设蓄污池1个、沼气池1个、无害化处理池1个，考虑开挖深度、边坡回填，通过土石方辅助软件分区计算，共计开挖土石方0. 83万m3，回填土石方0.14万m3，经项目自身调配后，产生余方0.69万m3，用于场地平整。

建构筑物基础涉及筏板基础和独立柱基承台开挖，经计算，共计开挖土石方0.15万m3，回填土石方0.03万m3，产生余方0.12万m3，用于场地平整。

综合管网沟槽涉及土石方开挖回填，经计算，共计开挖土石方0.25万m3，回填土石方0.21万m3，产生余方0.04万m3，用于场地平整。

绿化区域植物恢复需回填种植土，经计算，共计回覆表土0.58万m3。

经土石方平衡分析，项目土石方开挖总量1.86万m3(含表土剥离0.58万m3，自然方，下同)，回填总量1.86万m3(含表土回覆0.58万m3)，无余(弃)方。

本项目土石方挖填数量根据周边地势衔接要求确定，尽量减少了土石方量，符合最优化原则；场地平整与场内土石方调运，符合节点适宜、时序可行、运距合理原则；土石方余方全部运至周边建设项目进行综合利用，避免了永久弃渣场的布设，保护了当地生态环境，缓解了当地水土流失防治压力。

综上，从水土保持角度分析，本项目土石方平衡是合理的。

### 3.2.4 施工方法与工艺评价

根据现场调查，项目施工场地区、表土堆场区占地避开了植被相对良好的区域，未占用基本农田。

经主体工程设计合理安排施工时序，除表土堆场区不可避免的堆置较长时间外，项目开挖土石方及时用于自身回填，减少土石方裸露时间和范围。

项目在实施过程中，经合理调配土石方，无土石弃方产生，避免了因弃土场设置而带来的新增临时占地。

因此，从水土保持角度分析，本项目施工方法与工艺是合理的。

### 3.2.5 主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

#### 3.2.5.1 建构筑物区

(1)表土剥离

项目在实施土石方工程时，先将建构筑物区的耕地、草地表土进行剥离，共计剥离表土面积约0.78hm2，其耕地、草地剥离表土平均厚度分别约16cm、8cm，表土剥离量共计约0.11万m3，剥离表土用于项目绿化种植土回覆。

表土剥离将为项目实施植物措施提供种植土来源，具有较好的水土保持功能，应纳入水土流失防治措施体系。

(2)排水暗沟

本项目建构筑物周边布置有排水暗沟，总长5595.9m。排水暗沟均为矩形断面，净宽×净高=0.30×0.30m，沟壁两侧为M7.5水泥砂浆砌120mm厚砖墙并抹面，底板为50mm厚C10混凝土，盖板采用铸铁篦子，上铺土工布一道。

排水暗沟能有效的排导降雨形成的地面径流，具有较好的水土保持功能，应纳入水土流失防治措施体系。

#### 3.2.5.3 道路广场区

(1)表土剥离

项目在实施土石方工程时，先将道路广场区的耕地、草地表土进行剥离，共计剥离表土面积约2.06hm2，其耕地、草地剥离表土平均厚度分别约16cm、8cm，表土剥离量共计约0.30万m3，剥离表土用于项目绿化种植土回覆。

表土剥离将为项目实施植物措施提供种植土来源，具有较好的水土保持功能，应纳入水土流失防治措施体系。

(2)洗车系统

为了有效减少工程土石方及材料运输造成的水土流失及影响，在施工车辆出口设置1处洗车系统，禁止施工车辆带泥出场，控制水土流失。

洗车系统由洗车槽、排水沟、沉沙池及相应设备等组成。洗车槽为混凝土硬化凹槽，凹槽底部一侧布设砖砌排水沟，排水沟上方盖钢筋格栅，排水沟末端连接1座砖砌沉沙池，沉沙池内沉淀的清水经水泵抽取后，利用配备高压水枪循环使用。

洗车系统能有效的控制水土流 失发生的范围，具有显著的水土保持功能，应纳入水土流失防治措施体系。

(3)雨水管网

本项目雨水经收集后通过雨水管网直接排入附近河道；雨水管道采用UPVC塑料管，管径DN100；采用平蓖式雨水口；雨水检查井采用钢筋混凝土检查井或塑料检查井。

经统计，本项目共计布设雨水管332.9m，雨水口26个，雨水检查井22座。

雨水管网能有效的排导降雨形成的地面径流，具有较好的水土保持功能，应纳入水土流失防治措施体系。

生产用房钢屋面部分为坡屋面，直接排水至散水沟。雨水经散水沟收集后由管道接入室外雨水管网。绿地雨水径流至道路，并由雨水口收集注入室外雨水管道。平屋面由雨水斗收集进入室外雨水管网。

(4)围墙

本项目在建设过程中，将在征地红线边界修建扣板装饰围墙进行封闭施工。

围墙能够有效的防止施工范围人为扩大，具有一定的水土保持功能，但不应纳入水土流失防治措施体系。

(5)路面地表硬化

本项目道路路面、广场地表最终将进行铺筑硬化，以供车行及人行使用。

路面地表硬化能够防止水土流失的发生，具有一定的水土保持功能，但不应纳入水土流失防治措施体系。

#### 3.2.5.4 景观绿化区

(1)表土剥离

项目在实施土石方工程时，先将景观绿化区的耕地、草地表土进行剥离，共计剥离表土面积约1.22hm2，其耕地、草地剥离表土平均厚度分别约16cm、8cm，表土剥离量共计约0.17万m3，剥离表土用于项目绿化种植土回覆。

表土剥离将为项目实施植物措施提供种植土来源，具有较好的水土保持功能，应纳入水土流失防治措施体系。

(2)表土回覆

本项目将对绿化区域回覆种植土，种植土回覆深度要求乔木周边大于80cm、花灌木大于50cm、草本大于30cm，平均回覆深度约40cm。经计算，绿化区域共需回覆表土0.58万m3。

表土回覆将为植物生长创造立地条件，具有较好的水土保持功能，应纳入水土流失防治措施体系。

(2)乔灌草综合绿化

本项目规划总绿地面积14383.63m2，绿地率30.04%。乔灌草综合绿化措施既能美化环境，又具有显著的水土保持功能，应纳入水土流失防治措施体系。

#### 3.2.5.5 补充完善意见

通过现场查勘并统计，主体工程设计中的水土流失防治措施体系尚不够完善，不能完全满足水土保持要求，主要表现在项目未开展遮盖、排水、沉沙、拦挡、表土剥离、全面整地等综合防治措施设计，因此本水土保持方案将予以补充。

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定

### 3.3.1 界定原则

(1)拦挡类

弃土(石、渣)场挡渣墙、拦渣坝、拦渣堤应界定为水土保持措施。

(2)排水类

雨水排水管、截水沟、排水沟、弃土(石、渣)场、取料场截水沟、排水沟应界定为水土保持措施

(3)边坡防护类

1)植物护坡应界定为水土保持措施；

2)工程与植物措施相结合的综合护坡应界定为水土保持措施；

3)主体工程设计在稳定边坡上布设的工程护坡应界定为水土保持措施；

4)处理不良地质采取的护坡措施(锚杆护坡、抗滑桩、抗滑墙、挂网喷混等)不应界定为水土保持措施。

(4)其他类

1)表土剥离和保护应界定为水土保持措施；

2)土地整治应界定为水土保持措施；

3)植被建设应界定为水土保持措施；

4)为集蓄降水的蓄水池应界定为水土保持措施；

5)防风固沙措施应界定为水土保持措施；

6)采用透水形式的场地硬化措施可界定为水土保持措施；

7)江、河、湖、海的防洪堤、防浪堤(墙)、抛石护脚不应界定为水土保持措施

(5)难以区分类

难以区分是否以水土保持功能为主的工程，可按破坏性试验的原则进行界定；即假定没有这些工程，主体设计功能仍然可以发挥作用，但会产生较大的水土流失，此类工程应界定为水土保持措施。

### 3.3.2 水土保持措施界定

根据水土保持工程界定原则，将主体工程设计中以水土保持功能为主的工程界定为水土保持措施，纳入水土保持方案防治体系中。

主体工程设计中界定为水土保持措施工程量及投资见表3-5。

界定为水土保持措施工程量及投资表

表3- 5

| 分区 | 措施类型 | 措施内容 | 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 1100 | 8.17 | 0.90 |  |
|  |  | 排水暗沟 | m | 5595.9 | 238.95 | 133.71 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 134.61 |  |
| 道路广场区 | 临时措施 | 洗车系统 | 套 | 1 | 28000 | 2.80 |  |
|  | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 3000 | 8.17 | 2.45 |  |
|  |  | 雨水管 | m | 332.9 | 44.92 | 1.50 |  |
|  |  | 雨水口 | 个 | 26 | 450.00 | 1.17 |  |
|  |  | 雨水检查井 | 座 | 23 | 1250 | 2.88 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 7.99 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 10.79 |  |
| 景观绿化区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 1700 | 8.17 | 1.39 |  |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 5800 | 8.17 | 4.74 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 6.13 |  |
|  | 植物措施 | 乔灌草综合绿化 | m2 | 14383.63 | 450.00 | 647.26 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 653.39 |  |
| 总计 |  |  |  | 798.79 |  |

# 4 水土流失分析与预测

## 4.1 水土流失现状

小金县美兴镇水土流失类型以水力侵蚀为主，根据2016年阿坝州小金县美兴镇水土流失动态监测成果，美兴镇现有水土流失面积27.56km2，主要是以水力侵蚀为主。其中：轻度流失13.44km2，占流失面积的48.78%；中度流失8.44km2，占流失面积的30.63%；强烈流失4.01km2，占流失面积的14.54%；极强烈流失1.35km2，占流失面积的4.91%；剧烈流失0.32km2，占流失面积的1.16%。

小金县美兴镇水土流失现状统计见表4-1，项目区土壤侵蚀现状见附图4-1。

美兴镇水土流失现状表

表4- 1

| 行政区划 | 美兴镇 |
| --- | --- |
| 水土流失面积(km2) | 27.56 |
| 轻度侵蚀 | 面积(km2) | 13.44 |
|  | 占水土流失面积比例(%) | 48.78 |
| 中度侵蚀 | 面积(km2) | 8.44 |
|  | 占水土流失面积比例(%) | 30.63 |
| 强烈侵蚀 | 面积(km2) | 4.01 |
|  | 占水土流失面积比例(%) | 14.54 |
| 极强烈侵蚀 | 面积(km2) | 1.35 |
|  | 占水土流失面积比例(%) | 4.91 |
| 剧烈侵蚀 | 面积(km2) | 0.32 |
|  | 占水土流失面积比例(%) | 1.16 |

## 4.2 水土流失影响因素分析

### 4.2.1 水土流失影响

项目建设期，由于原地表的人为扰动，降低了原地表的固土能力；土石方工程施工，改变了原有地形地貌及土壤的物理结构，形成大量裸露地表；加之项目区降雨丰沛，而项目建设期基本位于雨季，极易造成水土流失。因此项目建设期水土流失影响因素主要表现在人为活动和自然条件两方面。

自然恢复期，人为活动对建设场地的地表扰动基本停止，随着各项水土保持措施特别是植物措施的实施，建设场地内水土流失范围和程度大大减小，自然恢复期水土流失影响因素主要表现在自然条件这一方面。

### 4.2.2 扰动地表分析

根据项目组成及扰动特点，本项目扰动地表部位包括建构筑物区、道路广场区、景观绿化区，共计扰动地表面积4.79hm2，统计结果见表4-2。

扰动地表面积统计表

表4- 2

| 分区 | 扰动地表面积(hm2) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 0.92 |  |
| 道路广场区 | 2.43 |  |
| 景观绿化区 | 1.44 | 含施工场地区、表土堆场区 |
| 合计 | 4.79 |  |

### 4.2.3 损毁植被分析

根据现场查勘，本项目建设场地占用草地0.91hm2，故涉及损毁植被面积0.91hm2。

### 4.2.4 废弃土量分析

经土石方平衡分析，项目土石方开挖总量1.86万m3(含表土剥离0.58万m3，自然方，下同)，回填总量1.86万m3(含表土回覆0.58万m3)，无余(弃)方。

## 4.3 土壤流失量预测

### 4.3.1 预测范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)规定，土壤流失量预测范围应为项目水土流失防治责任范围。

### 4.3.2 预测单元

土壤流失量预测单元按地形地貌、扰动方式、扰功后地表的物质组成、气象特征等相近的原则划分。经分析，本项目土壤流失量预测单元划分为建构筑物区、道路广场区、景观绿化区。

### 4.3.3 预测时段

结合工程特点，本项目土壤流失量预测时段划分为施工期(含施工准备期)和自然恢复期。

各预测单元施工期和自然恢复期应根据施工进度分别确定；施工期为实际扰功地表时间；自然恢复期为施工扰动结束后，不采取水土保持措施的情况下，土壤侵蚀强度自然恢复到扰动前土壤侵蚀强度所需要的时间，根据项目区自然条件确定为2年。

另外，施工期预测时间应按连续12个月为一年计；不足12个月，但达到一个雨(风)季长度的，接一年计；不足一个雨(风)季长度的．按占雨(风)季长度的比例计算。

本项目土壤流失量预测时段见表4-3。

土壤流失量预测单元、范围及时段划分表

表4- 3

| 预测单元 | 预测范围(hm2) | 预测时段(a) |
| --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 自然恢复期 | 施工期 | 自然恢复期 |
| 建构筑物区 | 0.92 |  | 1 |  |
| 道路广场区 | 2.43 |  | 1 |  |
| 景观绿化区 | 1.44 | 1.44 | 1 | 2 |

### 4.3.4 土壤侵蚀模数

#### 4.3.4.1 土壤流失类型划分

根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》(SL 773-2018)，预测单元依据侵蚀外营力、下垫面工程扰动形态、扰动程度及上方有无来水等因素，进行土壤流失类型划分，见表4-4。

预测单元土壤流失类型划分表

表4- 4

| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水力作用下的 土壤流失 | 一般扰动地表 | 植被破坏型 一般扰动地表 | 含预测单元原地貌土壤侵蚀模数推求 |
|  |  | 地表翻扰型 一般扰动地表 | 含自然恢复期景观绿化区扰动后土壤侵蚀模数推求 |
|  | 工程开挖面 | 上方有来水 工程开挖面 | 含施工期预测单元扰动后土壤侵蚀模数推求 |

#### 4.3.4.2 原地貌土壤侵蚀模数

预测单元原地貌土壤侵蚀模数以植被破坏型一般扰动地表计算单元土壤流失量公式为基础，按照时间尺度进行推求。植被破坏型一般扰动地表计算单元土壤流失量公式如下：

Myz=RKLySyBETA

式中：

Myz—植被破坏型一般扰动地表计算单元土壤流失量，t；

R—降雨侵蚀力因子，MJ·mm/(hm2·h)；

K—土壤可蚀性因子，t·hm2·h/(hm2·MJ·mm)；

Ly—坡长因子，无量纲；

Sy—坡度因子，无量纲；

B—植被覆盖因子，无量纲；

E—工程措施因子，无量纲；

T—耕作措施因子，无量纲；

A—计算单元的水平投影面积，hm2。

预测单元均按照多年平均这一时间尺度计算植被破坏型一般扰动地表计算单元土壤流失量，经整理分析，原地貌土壤侵蚀模数计算成果见表4-5。

原地貌土壤侵蚀模数计算成果表

表4- 5

| 预测单元 | 植被破坏型一般扰动地表土壤流失量测算过程 | 原地貌土壤侵蚀模数 |
| --- | --- | --- |
|  | R | K | Ly | Sy | B | E | T | A | Myz | t/(km2·a) |
|  | MJ·mm/(hm2·h) | t·hm2·h/(hm2·MJ·mm) |  |  |  |  |  | hm2 | t |  |
| 建构筑物区 | 8996.0 | 0.0058 | 2.236 | 0.341 | 0.108 | 1 | 1 | 0.92 | 4.0 | 429 |
| 道路广场区 | 8996.0 | 0.0058 | 2.236 | 0.376 | 0.108 | 1 | 1 | 2.43 | 11.5 | 474 |
| 景观绿化区 | 8996.0 | 0.0058 | 2.236 | 0.358 | 0.108 | 1 | 1 | 1.44 | 6.5 | 452 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 4.79 | 22.0 | 459 |

#### 4.3.4.3 扰动后土壤侵蚀模数

##### 1、地表翻扰型一般扰动地表扰动后土壤侵蚀模数

根据预测单元土壤流失类型划分，地表翻扰型一般扰动地表扰动后土壤侵蚀模数推求涉及的预测单元包括自然恢复期景观绿化区。预测单元扰动后土壤侵蚀模数以地表翻扰型一般扰动地表计算单元土壤流失量公式为基础，按照时间尺度进行推求。地表翻扰型一般扰动地表计算单元土壤流失量公式如下：

Myd=RKydLySyBETA

Kyd=NK

式中：

Myd—地表翻扰型一般扰动地表计算单元土壤流失量，t；

R—降雨侵蚀力因子，MJ·mm/(hm2·h)；

Kyd—地表翻扰后土壤可蚀性因子，t·hm2·h/(hm2·MJ·mm)；

Ly—坡长因子，无量纲；

Sy—坡度因子，无量纲；

B—植被覆盖因子，无量纲；

E—工程措施因子，无量纲；

T—耕作措施因子，无量纲；

A—计算单元的水平投影面积，hm2；

N—地表翻扰后土壤可蚀性因子增大系数，无量纲；

K—土壤可蚀性因子，t·hm2·h/(hm2·MJ·mm)。

预测单元均按照多年平均这一时间尺度计算地表翻扰型一般扰动地表计算单元土壤流失量，经整理分析，扰动后土壤侵蚀模数计算成果见表4-6。

地表翻扰型一般扰动地表扰动后土壤侵蚀模数计算成果表(自然恢复期)

表4- 6

| 预测单元 | 地表翻扰型一般扰动地表土壤流失量测算过程 | 扰动后土壤侵蚀模数 |
| --- | --- | --- |
|  | R | Kyd | Ly | Sy | B | E | T | A | N | K | Myd | t/(km2·a) |
|  | MJ·mm/(hm2·h) | t·hm2·h/(hm2·MJ·mm) |  |  |  |  |  | hm2 |  | t·hm2·h/(hm2·MJ·mm) | t |  |
| 景观绿化区 | 8996.0 | 0.0124 | 2.236 | 0.358 | 0.614 | 0.335 | 1 | 1.44 | 2.13 | 0.0058 | 26.3 | 1832 |

##### 2、上方有来水工程开挖面扰动后土壤侵蚀模数

根据预测单元土壤流失类型划分，上方有来水工程开挖面扰动后土壤侵蚀模数推求涉及的预测单元包括施工期建构筑物区、道路广场区、景观绿化区。预测单元扰动后土壤侵蚀模数以上方有来水工程开挖面土壤流失量公式为基础，按照时间尺度进行推求。上方有来水工程开挖面土壤流失量公式如下：

Mky=FkyGkyLkySkyA+Mkw

式中：

Mky—上方有来水工程开挖面计算单元土壤流失量，t；

Fky—上方有来水工程开挖面径流冲蚀力因子，MJ/hm2；

Gky—上方有来水工程开挖面土质因子，t·hm2/(hm2·MJ)；

Lky—上方有来水工程开挖面坡长因子，无量纲；

Sky—上方有来水工程开挖面坡度因子，无量纲；

A—计算单元的水平投影面积，hm2；

Mkw—上方无来水工程开挖面计算单元土壤流失量，t。

其中，上方无来水工程开挖面计算单元土壤流失量测算公式如下：

Mkw=RGkwLkwSkwA

式中：

Mkw—上方无来水工程开挖面计算单元土壤流失量，t；

R—降雨侵蚀力因子，MJ·mm/(hm2·h)；

Gkw—上方无来水工程开挖面土质因子，t·hm2·h/(hm2·MJ·mm)；

Lkw—上方无来水工程开挖面坡长因子，无量纲；

Skw—上方无来水工程开挖面坡度因子，无量纲；

A—计算单元的水平投影面积，hm2。

预测单元均按照多年平均这一时间尺度计算上方有来水工程开挖面土壤流失量，经整理分析，扰动后土壤侵蚀模数计算成果见表4-7。

上方有来水工程开挖面扰动后土壤侵蚀模数计算成果表(施工期)

表4- 7

| 预测单元 | 上方有来水工程开挖面土壤流失量测算过程 | 扰动后土壤侵蚀模数 |
| --- | --- | --- |
|  | R | Gkw | Lkw | Skw | Fky | Gky | Lky | Sky | A | Mky | t/(km2·a) |
|  | MJ·mm/(hm2·h) | t·hm2·h/(hm2·MJ·mm) |  |  | MJ/hm2 | L·hm2/(hm2·MJ) |  |  | hm2 | t |  |
| 建构筑物区 | 8996.0 | 0.0086 | 0.535 | 0.405 | 27892.7 | 0.0056 | 0.448 | 0.137 | 0.92 | 24.1 | 2623 |
| 道路广场区 | 8996.0 | 0.0086 | 0.535 | 0.408 | 27892.7 | 0.0056 | 0.448 | 0.141 | 2.43 | 64.7 | 2663 |
| 景观绿化区 | 8996.0 | 0.0086 | 0.535 | 0.407 | 27892.7 | 0.0056 | 0.448 | 0.139 | 1.44 | 38.1 | 2643 |

##### 3、扰动后土壤侵蚀模数汇总

根据上述方法，预测单元扰动后土壤侵蚀模数汇总见表4-8。

扰动后土壤侵蚀模数汇总表

表4- 8

| 预测单元 | 扰动后土壤侵蚀模数[t/(km2·a)] |
| --- | --- |
|  | 施工期(含施工准备期) | 自然恢复期 |
| 建构筑物区 | 2623 |  |
| 道路广场区 | 2663 |  |
| 景观绿化区 | 2643 | 1832 |

### 4.3.5 预测方法

采用类比法进行水土流失预测，土壤流失量预测按下式计算。当预测单元土壤侵蚀强度恢复到原地貌土壤侵蚀模数以下时，不再计算。

式中：W—土壤流失量，t；

j—预测时段，j=1，2，即指施工期(含施工准备期)和自然恢复期两个时段；

i—预测单元，i=1，2，3，…，n-1，n；

Fji—第j预测时段、第i预测单元的面积，km2；

Mji—第j预测时段、第i预测单元的土壤侵蚀模数，t/km2·a；

Tji—第j预测时段、第i预测单元的预测时段长，a。

### 4.3.6 预测结果

在土壤流失预测年限内，项目土壤流失预测总量为179.6t，其中原地貌土壤流失量为35.0t，新增土壤流失量为144.6t。新增土壤流失量中，道路广场区是新增土壤流失量最大的部位，占新增土壤流失总量的53.2%；施工期是新增土壤流失量最大的时段，占新增土壤流失总量的72.5%。

本项目各预测单元土壤流失总量、新增土壤流失量及比重见表4-9。

土壤流失量预测表

表4- 9

| 预测单元 | 预测时段 | 原地貌侵蚀模数(t/km2·a) | 扰动后侵蚀模数(t/km2·a) | 预测范围(hm2) | 预测时段(a) | 原地貌流失量 (t) | 预测流失量 (t) | 新增流失量 (t) | 占新增流失量的% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 施工期 | 429 | 2623 | 0.92 | 1 | 4.0 | 24.1 | 20.1 | 13.9 |
| 道路广场区 | 施工期 | 474 | 2663 | 2.43 | 1 | 11.5 | 64.7 | 53.2 | 36.8 |
| 景观绿化区 | 施工期 | 452 | 2643 | 1.44 | 1 | 6.5 | 38.1 | 31.5 | 21.8 |
|  | 自然恢复期 | 452 | 1832 | 1.44 | 2 | 13.0 | 52.8 | 39.8 | 27.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 19.5 | 90.8 | 71.3 | 49.3 |
| 总计 | 施工期 |  |  |  |  | 22.0 | 126.8 | 104.8 | 72.5 |
|  | 自然恢复期 |  |  |  |  | 13.0 | 52.8 | 39.8 | 27.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 35.0 | 179.6 | 144.6 | 100 |

## 4.4 水土流失危害分析

(1)影响市政排水系统通畅

项目施工过程中，地面表土裸露，经雨水冲刷形成地表径流，含沙量较高，若未采取任何水土保持措施或者措施不到位，在项目区四周并未设置围墙或者围板，雨水携带大量泥沙进入市政排水管网。部分项目尽管设置了围蔽措施，但是在某些局部区域并未完全封闭，仍然有出水口将泥沙排入市政排水系统。部分项目利用抽水泵等设施直接将施工现场的泥水排入城市排水系统。这些含沙量较高的泥水在城市排水管道中停留会发生沉淀和淤积，经过长时间的积累会造成管道排水能力下降甚至堵塞，遇到洪涝时较易引起灾害，给城市市政的运行管理和经济发展造成投资费用增加等直接或间接经济损失。

(2)影响道路交通及市容市貌

项目施工过程中对道路交通影响体现在下列两个方面：一是施工场地周围没有设置完善的围挡措施，并且无良好的排水设施，如临时排水沟等，雨水形成的地表径流涌入城市街道，造成路面泥泞，影响道路交通的顺畅；二是施工车辆在行驶过程中难免会有部分土方掉落在道路上，造成路面淤积，风干后遇大风以及来往的车辆还会造成大量扬尘，对周围的空气质量、居民楼房、市容市貌等造成影响。

(3)影响城市地表水系防洪功能及生态环境

对于临近城市内河渠、湖库等的建设项目，施工期间存在对河渠、湖库造成较大影响的现象，主要表现在以下几个方面：一是在建设过程中，河渠、湖库土壤受到剧烈的机械振动后变得疏松，增加其可蚀性，遇雨水冲刷易造成水土流失，排入水中造成水体悬浮物浓度大幅增加；二是在土建期间产生较多的临时堆土，为了施工方便，部分堆土被堆砌到水边，并且没有任何防护拦挡措施，易发生水土流失，部分项目甚至直接将土方倒入水体中，造成河渠、湖库内泥沙淤积，减弱其防洪功能，且该过程时间历程较长，进入河渠、湖库的土方量远远大于降雨侵蚀引发的水土流失量；三是对河渠、湖库等的生态功能的影响，建设过程泥沙在河渠、湖库淤积，会影响河渠、湖库范围内连通性和宽度的变化，地形和环境梯度的变化，进而会引起植物和动物群落的变化，影响河道作为栖息地的价值和生态平衡。

(4)影响区域生态平衡和居住环境质量

城市生态环境受到各种因素的影响和制约，如果对环境的影响超出了其抵抗外界干扰的能力，就会导致生态环境失衡，造成气候变化和空气质量变化等，反过来影响人们的生活环境。项目建设对原有的地形地貌进行改造，部分项目由于保护力度不够，环境遭到严重破坏，项目建成后也没有及时恢复，造成后期持续的水土流失，植被覆盖率下降，起不到净化空气和调节气候的作用，破坏了生态平衡，降低城市的居住环境质量。

## 4.5 指导性意见

根据水土流失预测成果分析，项目土壤流失预测总量为179.6t，其中原地貌土壤流失量为35.0t，新增土壤流失量为144.6t，道路广场区、景观绿化区是产生新增土壤流失量的重点部位，施工期是产生新增土壤流失量的重点时段。因此，结合项目水土流失防治责任范围以及项目建设实际情况，本水土保持方案将道路广场区、景观绿化区确定为水土保持监测的重点区域，并加强施工期水土保持监测。

# 5 水土保持措施

## 5.1 防治区划分

### 5.1.1 分区原则

(1)各区之间应具有显著差异性；

(2)同一区内造成水土流失的主导因子和防治措施应相近或相似；

(3)根据项目的繁简程度和项目区自然情况，防治区可划分为一级或多级；

(4)一级区应具有控制性、整体性、全局性，线型工程应按土壤侵蚀类型、地形地貌、气候类型等因素划分一级区。二级区及其以下分区应结合工程布局、项目组成、占地性质和扰动特点进行逐级分区；

(5)各级分区应层次分明．具有关联性和系统性。

### 5.1.2 分区结果

根据实地调查(勘测)结果，在确定的防治责任范围内，依据工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌特征、自然属性、水土流失影响等，采取实地调查勘测、资料收集与数据分析相结合的方法，将本项目水土流失防治区划分为建构筑物区、道路广场区、景观绿化区、施工场地区、表土堆场区5个一级防治区。

本项目水土流失防治区划分成果见表5-1。

水土流失防治区划分成果表

表5- 1

| 序号 | 防治区 | 防治责任范围(hm2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 |  |  |
| 1 | 建构筑物区 | 0.92 |  |
| 2 | 道路广场区 | 2.43 |  |
| 3 | 景观绿化区 | 1.44 |  |
| 4 | 施工场地区 | 0.06 | 占地重复不计 |
| 5 | 表土堆场区 | 0.25 | 占地重复不计 |
| 合计 | 4.79 |  |

## 5.2 措施总体布局

根据查阅主体设计资料，主体工程设计布设有洗车系统临时措施，排水暗沟、雨水管、雨水口、雨水检查井、表土回覆等工程措施，乔灌草综合绿化等植物措施。本水土保持方案新增有防雨布遮盖、截排水沟、沉沙池、密目网遮盖、土袋拦挡、土袋拆除等临时措施，表土剥离、全面整地等工程措施。

本项目水土流失防治措施总体布局见表5-2、附图5-1。

水土流失防治措施总体布局表

表5- 2

| 防治区 | 措施类型 | 措施部位 | 措施内容 | 措施归属 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 工程措施 | 建设场地 | 表土剥离 | 主体已有 |
|  |  | 建构筑物四周 | 排水暗沟 | 主体已有 |
| 道路广场区 | 临时措施 | 施工进出口 | 洗车系统 | 主体已有 |
|  |  | 道路内侧 | 截排水沟 | 方案新增 |
|  |  | 排水沿线及出口 | 沉沙池 | 方案新增 |
|  | 工程措施 | 建设场地 | 表土剥离 | 主体已有 |
|  |  | 地面以下 | 雨水管、雨水口、雨水井 | 主体已有 |
| 景观绿化区 | 临时措施 | 绿化区域 | 密目网遮盖 | 方案新增 |
|  | 工程措施 | 绿化区域 | 表土剥离 | 主体已有 |
|  |  | 绿化区域 | 表土回覆 | 主体已有 |
|  | 植物措施 | 绿化区域 | 乔灌草综合绿化 | 主体已有 |
| 施工场地区 | 临时措施 | 建材堆场坡脚 | 土袋拦挡、拆除 | 方案新增 |
|  |  | 建材堆场表面 | 防雨布遮盖 | 方案新增 |
|  | 工程措施 | 占压迹地 | 全面整地 | 方案新增 |
| 表土堆场区 | 临时措施 | 堆场坡脚 | 土袋拦挡、拆除 | 方案新增 |
|  |  | 堆场表面 | 防雨布遮盖 | 方案新增 |
|  | 工程措施 | 占压迹地 | 全面整地 | 方案新增 |

### 5.3 分区措施布设

### 5.3.1 建构筑物区

#### 5.3.1.1 工程措施

##### 均为主体已有工程措施。

(1)剥离表土

本项目场地平整前，将建构筑物区的耕地、草地表土预先进行剥离，共计剥离表土面积约0.78hm2，其耕地、草地表土剥离平均厚度分别约16cm、8cm，表土剥离量共计约0.11万m3，剥离表土集中堆存在表土堆场内，后期用于景观绿化区域表土回覆。

(2)排水暗沟

项目建构筑物周边布置有排水暗沟，总长5595.9m。排水暗沟均为矩形断面，净宽×净高=0.26×0.30m，沟壁两侧为M7.5水泥砂浆砌120mm厚砖墙并抹面，底板为50mm厚C10混凝土，盖板采用铸铁篦子，上铺土工布一道。

建构筑物区水保措施工程量统计见表5-6，水保措施布设见附图5-3。

建构筑物区水保措施工程量表

表5- 6

| 措施类型 | 措施内容 | 单位 | 工程量 | 措施归属 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 1100 | 主体已有 |
|  | 排水暗沟 | m | 5595.9 | 主体已有 |

### 5.3.2 道路广场区

#### 5.3.2.1 临时措施

##### 1、主体已有临时措施

洗车系统：

为了有效减少工程土石方及材料运输造成的水土流失及影响，在施工车辆出口设置1处洗车系统，禁止施工车辆带泥出场，控制水土流失。洗车系统由洗车槽、排水沟、沉沙池及相应设备等组成。洗车槽为混凝土硬化凹槽，凹槽底部一侧布设砖砌排水沟，排水沟上方盖钢筋格栅，排水沟末端连接1座砖砌沉沙池，沉沙池内沉淀的清水经水泵抽取后，利用配备高压水枪循环使用。

##### 2、方案新增临时措施

根据项目平面布局、地形地貌及周边外环境关系等因素统筹考虑，项目施工期排水沉沙通过在道路广场区内设置截排水沟、沉沙池加以解决，其他各防治区不重复布置。

(1)截排水沟

由于项目区位于四川省国家级水土流失重点预防区，根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)，截排水沟排水标准应提高一级，参照《水土保持工程设计规范》(GB 51018-2014)相关规定，排水设计标准采用5年一遇10min短历时暴雨。

截排水沟设计排水流量采用小流域面积设计流量式，计算公式如下：

(公式5-1)

式中：—设计排水流量，m3/s；

—径流系数；

—设计重现期和降雨历时内的平均降雨强度，mm/min；

—汇水面积，km2。

截排水沟设计排水流量见表5-7。

截排水沟设计排水流量表

表5- 7

| 径流系数 | 平均降雨强度(P=20%) | 汇水面积 | 设计排水流量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mm/min | km2 | m3/s |
| 0.6 | 2.45 | 0.0112 | 0.273 |

截排水沟断面尺寸按均匀流计算，计算公式如下：

(公式5-2)

式中：n—糙率；

A—过流面积，m2；

i—底坡；

R—水力半径。

截排水沟水力参数统计见表5-8。

截排水沟水力参数表

表5- 8

| 结构型式 | 底坡 | 糙率 | 净宽 | 净深 | 过水流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | m3/s |
| 砖砌抹面矩形 | ≥0.01 | 0.015 | 0.40 | 0.40 | 0.278 |

截排水沟布设长度332.9m，断面为矩形，砌砖抹面形式，考虑超高20cm，最终确定净宽×净深=0.4×0.6m，边墙砖砌厚度24cm，底板砖砌厚度6cm，外露部分用2cm厚M7.5水泥砂浆抹面。经复核，截水沟过流能力大于设计排水流量，满足排水要求。截排水沟内水体最终排入附近河道。

(2)沉沙池

沉沙池设计参照《水利水电工程沉沙凼设计规范》(SL269-2001)，同时参照已有沉沙池经验，设计采用准静止泥沙沉降法。沉沙池沿截排水沟共计布设4个，砌砖抹面形式，净长×净宽×净深=2.0×1.5×1.2m，边墙砖砌厚度24cm，底板砖砌厚度6cm，外露部分用2cm厚M7.5水泥砂浆抹面。

#### 5.3.2.2 工程措施

##### 均为主体已有工程措施。

(1)剥离表土

本项目场地平整前，将道路广场区的耕地、草地表土预先进行剥离，共计剥离表土面积约2.06hm2，其耕地、草地表土剥离平均厚度分别约16cm、8cm，表土剥离量共计约0.30万m3，剥离表土集中堆存在表土堆场内，后期用于景观绿化区域表土回覆。

(2)雨水管网

本项目雨水经收集后通过雨水管网排入附近河道；雨水管道采用UPVC塑料管，管径DN100；雨水口采用平蓖式雨水口；雨水检查井采用钢筋混凝土检查井或塑料检查井。经统计，本项目共计布设雨水管332.9m，雨水口26个，雨水检查井22座。

道路广场区水保措施工程量统计见表5-9，水保措施布设见附图5-4。

道路广场区水保措施工程量表

表5- 9

| 措施类型 | 措施内容 | 单位 | 工程量 | 措施归属 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时措施 | 洗车系统 | 套 | 1 | 主体已有 |
|  | 截排水沟 | 长度 | m | 341.9 | 方案新增 |
|  |  | 土方开挖 | m3 | 243.3 | 方案新增 |
|  |  | 土方回填 | m3 | 44.7 | 方案新增 |
|  |  | 砌砖 | m3 | 116.5 | 方案新增 |
|  |  | 砂浆抹面 | m2 | 711.3 | 方案新增 |
|  | 沉沙池 | 数量 | 个 | 2 | 方案新增 |
|  |  | 土方开挖 | m3 | 17.1 | 方案新增 |
|  |  | 土方回填 | m3 | 4.7 | 方案新增 |
|  |  | 砌砖 | m3 | 5.2 | 方案新增 |
|  |  | 砂浆抹面 | m2 | 26.6 | 方案新增 |
| 工程措施 | 雨水管网 | 表土剥离 | m3 | 3000 | 主体已有 |
|  |  | 雨水管 | m | 332.9 | 主体已有 |
|  |  | 雨水口 | 个 | 26 | 主体已有 |
|  |  | 雨水检查井 | 座 | 22 | 主体已有 |

### 5.3.3 景观绿化区

#### 5.3.3.1 临时措施

##### 均为方案新增临时措施。

密目网遮盖：

绿化区栽植乔灌草后，为养护地被植物，须采取密目网进行遮盖，密目网用量约1.44万m2。

#### 5.3.3.2 工程措施

##### 均为主体已有工程措施。

(1)剥离表土

本项目场地平整前，将景观绿化区的耕地、草地表土预先进行剥离，共计剥离表土面积约1.22hm2，其耕地、草地表土剥离平均厚度分别约16cm、8cm，表土剥离量共计约0.17万m3，剥离表土集中堆存在表土堆场内，后期用于景观绿化区域表土回覆。

(2)表土回覆

本项目将对绿化区域回覆种植土，种植土回覆深度要求乔木周边大于80cm、花灌木大于50cm、草本大于30cm，平均回覆深度约40cm。经计算，绿化区域共需回覆表土0.58万m3。

#### 5.3.3.3 植物措施

##### 均为主体已有植物措施。

乔灌草综合绿化：

本项目规划总绿地面积14383.63m2，绿地率30.04%。乔灌草综合绿化乔木选择有云杉、冷杉、高山松、桦、柏等；灌木选择有金合欢、五加皮沙棘、报春花等；草本选择有披碱草、披碱草、紫花苜蓿等。

景观绿化区水保措施工程量统计见表5-10，水保措施布设见附图5-5。

景观绿化区水保措施工程量表

表5- 10

| 措施类型 | 措施内容 | 单位 | 工程量 | 措施归属 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时措施 | 密目网遮盖 | 万m2 | 1.44 | 方案新增 |
| 工程措施 | 表土剥离 | 万m3 | 0.17 | 主体已有 |
|  | 表土回覆 | 万m3 | 0.58 | 主体已有 |
| 植物措施 | 乔灌草综合绿化 | hm2 | 1.44 | 主体已有 |

### 5.3.4 施工场地区

#### 5.3.4.1 临时措施

##### 均为方案新增临时措施。

(1)土袋拦挡及拆除

施工场地内堆放有砂砾石骨料，在堆放期间，材料堆场坡脚应采取土袋挡墙挡护。

土袋挡墙断面为矩形，宽0.4m，高0.6m。施工场地使用完毕后，应对土袋挡墙进行拆除。经统计，施工场地区需布设土袋挡墙79m，后期拆除土袋挡墙79m。

(2)防雨布遮盖

施工场地内堆放有砂砾石骨料，堆放期间，为防止降雨冲刷及风吹扬尘，需用防雨布遮盖，防雨布用量约390m2。

#### 5.3.4.2 工程措施

##### 均为方案新增工程措施。

全面整地：

施工场地位于道路广场区内，其使用完毕，须在拆除地表建构筑物及设备、破除硬化地表后，对该区域进行土地整治，为后期恢复创造条件。经统计，施工场地须全面整地0.06万m2。

施工场地区水保措施工程量统计见表5-11，水保措施布设见附图5-6。

施工场地区新增水保措施工程量表

表5- 11

| 措施类型 | 措施内容 | 单位 | 工程量 | 措施归属 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时措施 | 土袋拦挡 | 长度 | m | 79 | 方案新增 |
|  |  | 土袋挡墙 | m3 | 18.9 | 方案新增 |
|  | 土袋拆除 | 长度 | m | 79 | 方案新增 |
|  |  | 土袋挡墙 | m3 | 18.9 | 方案新增 |
|  | 防雨布遮盖 | m2 | 390 | 方案新增 |
| 工程措施 | 全面整地 | 万m2 | 0.06 | 方案新增 |

### 5.3.5 表土堆场区

#### 5.3.5.1 临时措施

##### 均为方案新增临时措施。

(1)土袋拦挡及拆除

表土在堆放期间，为防止土体滚落，坡脚应采取土袋挡墙挡护。

土袋挡墙断面为矩形，宽0.4m，高0.6m。表土堆场使用完毕后，应对土袋挡墙进行拆除。经统计，表土堆场区需布设土袋挡墙230m，后期拆除土袋挡墙230m。

(2)防雨布遮盖

由于表土堆放时间较长，为防止降雨冲刷及风吹扬尘，表土堆放期间，需采用防雨布进行遮盖。经统计，表土堆场区需防雨布遮盖约0.31万m2。

#### 5.3.5.2 工程措施

##### 均为方案新增工程措施。

表土堆场使用完毕，须对该区域进行土地整治，为其他恢复创造条件。经统计，表土堆场区须全面整地0.25万m2。

表土堆场区水保措施工程量统计见表5-12，水保措施布设见附图5-7。

表土堆场区水保措施工程量表

表5- 12

| 措施类型 | 措施内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时措施 | 土袋拦挡 | 长度 | m | 230 | 方案新增 |
|  |  | 土袋挡墙 | m3 | 55.3 | 方案新增 |
|  | 土袋拆除 | 长度 | m | 230 | 方案新增 |
|  |  | 土袋挡墙 | m3 | 55.3 | 方案新增 |
|  | 防雨布遮盖 | 万m2 | 0.31 | 方案新增 |
| 工程措施 | 全面整地 | 万m2 | 0.25 | 方案新增 |

### 5.3.6 防治措施工程量汇总

水土保持措施应作为主体工程设计的重要组成部分，本水土保持方案通过补充和完善水土流失防治体系，按照分区防治的原则，对各防治区分别采取了临时措施、工程措施、植物措施相结合的综合防治措施。

经统计，本项目水土保持措施类型及工程量见表5-13。

水土保持措施工程量汇总表

表5- 13

| 防治区 | 措施类型 | 措施内容 | 单位 | 工程量 | 措施归属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 工程措施 | 表土剥离 | 万m3 | 0.11 | 主体已有 |
|  |  | 排水暗沟 | m | 5595.9 | 主体已有 |
| 道路广场区 | 临时措施 | 洗车系统 | 套 | 1 | 主体已有 |
|  |  | 截排水沟 | m | 341.9 | 方案新增 |
|  |  | 沉沙池 | 个 | 2 | 方案新增 |
|  | 工程措施 | 表土剥离 | 万m3 | 0.30 | 主体已有 |
|  |  | 雨水管 | m | 332.9 | 主体已有 |
|  |  | 雨水口 | 个 | 26 | 主体已有 |
|  |  | 雨水检查井 | 座 | 22 | 主体已有 |
| 景观绿化区 | 临时措施 | 密目网遮盖 | 万m2 | 1.44 | 方案新增 |
|  | 工程措施 | 表土剥离 | 万m3 | 0.17 | 主体已有 |
|  |  | 表土回覆 | 万m3 | 0.58 | 主体已有 |
|  | 植物措施 | 乔灌草综合绿化 | hm2 | 1.44 | 主体已有 |
| 施工场地区 | 临时措施 | 土袋拦挡 | m | 79 | 方案新增 |
|  |  | 土袋拆除 | m | 79 | 方案新增 |
|  |  | 防雨布遮盖 | m2 | 390 | 方案新增 |
|  | 工程措施 | 全面整地 | 万m2 | 0.06 | 方案新增 |
| 表土堆场区 | 临时措施 | 土袋拦挡 | m | 230 | 方案新增 |
|  |  | 土袋拆除 | m | 230 | 方案新增 |
|  |  | 防雨布遮盖 | 万m2 | 0.31 | 方案新增 |
|  | 工程措施 | 全面整地 | 万m2 | 0.25 | 方案新增 |

## 5.4 施工要求

### 5.4.1 施工方法

(1)临时及工程措施施工方法

1)防雨布、密目网遮盖

场内运输、铺设、搭接。

2)土石方人工开挖

挂线、使用镐锹开挖。

3)表土剥离

挖装、运输、自卸、空回。

4)全面整地

耕翻地，人工施工。

5)砌砖

拌浆、洒水、砌筑、勾缝。

6)土袋拦挡

装土、封包、填筑。

(2)植物措施施工方法

植物措施在具备条件后尽快实施，结合项目区气候条件，植物措施可在春、秋两季实施。在植苗及草种条播前，需对迹地进行清理、翻松，促进土壤熟化，从而提高造林成活率。整地时应严格按照设计规格进行，改善立地条件和土壤理化性质，保证土壤墒情。

种植过程中，应严格按照水土保持造林规程规范，对起苗、运苗、栽植等环节进行严格控制，保证苗木质量，草种应对其进行筛选，以保证种子质量，并须经消毒、药物浸泡等处理。

在植物措施实施后，应对苗木进行补植、浇水等抚育管理。

### 5.4.2 水土保持工程进度安排

本项目各水土流失防治区采取的水土保持措施包括临时措施、工程措施、植物措施等，结合项目特点及主体工程施工进度安排，水土保持措施实施进度计划见表5-14。

水土保持措施实施进度计划表

表5- 14

| 防治区 | 措施类型 | 措施内容 | 单位 | 工程量 | 措施归属 | 年度实施计划2021年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 建构筑物区 | 工程措施 | 表土剥离 | 万m3 | 0.11 | 主体已有 | 0.11 |  |  |  |
|  |  | 排水暗沟 | m | 5595.9 | 主体已有 |  |  |  | 5595.9 |
| 道路广场区 | 临时措施 | 洗车系统 | 套 | 1 | 主体已有 | 1 |  |  |  |
|  |  | 截排水沟 | m | 341.9 | 方案新增 | 341.9 |  |  |  |
|  |  | 沉沙池 | 个 | 2 | 方案新增 | 2 |  |  |  |
|  | 工程措施 | 表土剥离 | 万m3 | 0.30 | 主体已有 | 0.30 |  |  |  |
|  |  | 雨水管 | m | 332.9 | 主体已有 |  |  |  | 332.9 |
|  |  | 雨水口 | 个 | 26 | 主体已有 |  |  |  | 26 |
|  |  | 雨水检查井 | 座 | 22 | 主体已有 |  |  |  | 22 |
| 景观绿化区 | 临时措施 | 密目网遮盖 | 万m2 | 1.44 | 方案新增 |  |  |  | 1.44 |
|  | 工程措施 | 表土剥离 | 万m3 | 0.17 | 主体已有 | 0.17 |  |  |  |
|  |  | 表土回覆 | 万m3 | 0.58 | 主体已有 |  |  |  | 0.58 |
|  | 植物措施 | 乔灌草综合绿化 | hm2 | 1.44 | 主体已有 |  |  |  | 1.44 |
| 施工场地区 | 临时措施 | 土袋拦挡 | m | 79 | 方案新增 | 79 |  |  |  |
|  |  | 土袋拆除 | m | 79 | 方案新增 |  |  |  | 79 |
|  |  | 防雨布遮盖 | m2 | 390 | 方案新增 | 390 |  |  |  |
|  | 工程措施 | 全面整地 | 万m2 | 0.06 | 方案新增 |  |  |  | 0.06 |
| 表土堆场区 | 临时措施 | 土袋拦挡 | m | 230 | 方案新增 | 230 |  |  |  |
|  |  | 土袋拆除 | m | 230 | 方案新增 |  |  |  | 230 |
|  |  | 防雨布遮盖 | 万m2 | 0.31 | 方案新增 | 0.31 |  |  |  |
|  | 工程措施 | 全面整地 | 万m2 | 0.25 | 方案新增 |  |  |  | 0.25 |

# 6 水土保持监测

## 6.1 监测范围与时段

### 6.1.1 监测范围

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》(GB/T 51240-2018)，生产建设项目水土保持监测范围应包括水土保持方案确定的水土流失防治责任范围，以及项目建设与生产过程中扰动与危害的其他区域。本项目为建设类项目，结合项目特点，确定项目水土保持监测范围为水土流失防治责任范围，面积共计4.79hm2，包括建构筑物区、道路广场区、景观绿化区、施工场地区、表土堆场区。

### 6.1.2 监测时段

本项目水土保持监测从施工准备期开始至设计水平年结束，即2021年1月～2021年10月。监测时段分为施工准备期、施工期和试运行期。

## 6.2 内容和方法

### 6.2.1 监测内容

生产建设项目水土保持监测的内容主要包括项目施工全过程各阶段扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等方面。其中：

在扰动土地方面，应重点监测实际发生的永久和临时占地、扰动地表植被面积、永久和临时弃渣量及变化情况等；

在水土流失状况方面，应重点监测实际造成的水土流失面积、分布、土壤流失量及变化情况等；

在水土流失防治成效方面，应重点监测实际采取水土保持工程、植物和临时措施的位置、数量，以及实施水土保持措施前后的防治效果对比情况等；

在水土流失危害方面，应重点监测水土流失对主体工程、周边重要设施等造成的影响及危害等。

### 6.2.2 监测方法

监测单位应当针对不同监测内容和重点，综合采取卫星遥感、无人机遥感、视频监控、地面观测、实地调查量测等多种方式，充分运用互联网十、大数据等高新信息技术手段，不断提高监测质量和水平，实现对生产建设项目水土流失的定量监测和过程控制。

### 6.2.3 监测频次

扰动土地情况应至少每月监测1次，其中正在使用的取土弃渣场至少每两周监测1次；对3级以上弃渣场应当采取视频监控方式，全过程记录弃渣和防护措施实施情况。

水土流失状况应至少每月监测1次，发生强降水等情况后应及时加测。其中土壤流失量结合拦挡、排水等措施，设置必要的控制站，进行定量观测。

水土流失防治成效应至少每季度监测1次，其中临时措施应至少每月监测1次。

水土流失危害应结合上述监测内容一并开展。

## 6.3 点位布设

本项目水土保持监测点位共计布设5个，包括建构筑物区1个监测点，道路广场区1个监测点，景观绿化区1个监测点，施工场地区1个监测点，表土堆场区1个监测点。

本项目水土保持监测点位布设情况见表6-1。

水土保持监测点位布设表

表6- 1

| 监测范围 | 监测点位 | 点位位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 1#监测点 | 坑开挖边坡 |  |
| 道路广场区 | 2#监测点 | 施工期排水总出口沉沙池处 |  |
| 景观绿化区 | 3#监测点 | 绿化区域 |  |
| 施工场地区 | 4#监测点 | 建材堆场 |  |
| 表土堆场区 | 5#监测点 | 表土堆场边坡 |  |

## 6.4 实施条件和成果

### 6.4.1 监测人员、设施和设备

本项目水土保持监测需要监测技术人员3名，其中总监测工程师1名，监测工程师1名，监测员1名。

根据监测内容和方法等要求，本项目主要水土保持监测设施利用主体工程及水土保持工程沉沙池等，主要监测设备包括必配设备和选择性设备。

本项目水土保持监测设施和设备配置见表6-2。

水土保持监测设施及设备配置表

表6- 2

| 类型 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 必配设备 | 测尺 | 把 | 2 |  |
|  | 测绳 | 条 | 2 |  |
|  | 温度计 | 只 | 5 |  |
|  | 测距仪 | 台 | 1 |  |
|  | 手持式GPS | 台 | 1 |  |
|  | 沉沙池 | 个 | 1 | 利用水保工程沉沙池 |
| 选择性设备 | 无人机 | 架 | 1 |  |
|  | 计算机 | 台 | 1 |  |
|  | 打印机 | 台 | 1 |  |

### 6.4.2 监测机构

监测单位应在现场设立监测项目部，并将项目部组成报送建设单位。监测项目部主要职责包括负责监测项目的组织、协调和实施；负责监测进度、质量、设备配置和项目管理；负责与施工单位日常联络，收集主体工程进度、施工报表等资料；负责日常监测数据采集，做好原始记录；负责监测资料汇总、复核、成果编制与报送；开展施工现场突发性水土流失事件应急监测。

### 6.4.3 监测成果及要求

监测单位在监测工作开展前要制定监测实施方案；在监测期间要做好监测记录和数据整编，按季度编制监测报告(以下简称监测季报)；在水土保持设施验收前应编制监测总结报告。监测实施方案、日常监测记录和数据、监测意见、监测季报和总结报告，应及时提交生产建设单位。监测单位发现可能发生水土流失危害情况的，应随时向生产建设单位报告。

监测单位应当在每季度第一个月向审批水土保持方案的水行政主管部门(或者其他审批机关的同级水行政主管部门)报送上一季度的监测季报。其中水利部审批水土保持方案的生产建设项目，监测季报向项目涉及的流城管理机构报送。

# 7 水土保持投资估算及效益分析

## 7.1 投资估算

### 7.1.1 编制原则及依据

#### 7.1.1.1 编制原则

  - 水土保持投资估算的价格水平年确定为2020年4季度

  - 人工单价、主要材料价格、施工机械台时费、估算定额、取费项目及费率与主体工程一致

  - 主体工程估算定额中未明确的，采用水土保持或相关行业的定额、取费项目及费率

#### 7.1.1.2 编制依据

- 《水土保持工程概算定额》(水总〔2003〕67号)

- 《四川省水利厅关于发布<四川省水利水电工程概(估)算编制规定>的通知》(川水发〔2015〕9号)

- 《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)

- 《四川省发展和改革委员会  四川省财政厅关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》(川发改价格〔2017〕347号)

- 《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》(办财务函〔2019〕448号)

- 四川省水利厅关于印发《增值税税率调整后<四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定>相应调整办法》的通知(川水函〔2019〕610号)

- 四川省建设工程造价总站关于对成都市等22个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复(川建价发〔2020〕6号)

### 7.1.2 编制说明与估算成果

#### 7.1.2.1 编制方法

本项目水土保持投资估算以《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》为主要依据，并结合项目实际情况进行编制。水土保持投资估算由工程措施费、植物措施费、监测措施费、施工临时工程费、独立费用五部分及预备费、水土保持补偿费构成。

#### 7.1.2.2 基础单价及标准

(1)人工预算单价

根据《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》2016年版，水土保持工程措施、监测措施、临时工程采用相应主体工程人工预算单价的中级工，植物措施采用相应主体工程人工预算单价的初级工。如建筑、交通等其他行业按其行业人工单价标准执行。

本项目为建筑类建设项目，水土保持投资估算中的人工预算单价按建筑行业人工单价标准执行。根据四川省建设工程造价总站关于对成都市等22个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复(川建价发〔2020〕6号)，并查阅主体设计资料，水土保持投资估算中的工程措施、监测措施、临时工程、植物措施人工预算单价均为99元/工日，即12.375元/工时。

(2)材料预算价格

材料预算价格包括材料原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费等。水土保持投资估算中材料预算价格主要通过现场调查及市场询价获取。

(3)工程单价及取费标准

水土保持工程单价由直接费、间接费、利润、税金、扩大系数组成，工程单价中的费率主要根据《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》2016年版及其他相关文件确定，工程单价中采用的取费费率标准见表7-1。

取费费率标准表

表7- 1

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 砌石工程 | 其他工程 | 植物措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |
| 1 | 基本直接费 |  |  |  |  |
| 2 | 其他直接费 | 基本直接费 | 4.20% | 4.20% | 3.55% |
| 二 | 间接费 | 直接费 | 7.50% | 6.50% | 4.50% |
| 三 | 利润 | 一+二 | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
| 四 | 税金 | 一+二+三 | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
| 五 | 系数 | 一+二+三+四 | 10.00% | 10.00% | 10.00% |

#### 7.1.2.3 费用构成

本项目水土保持静态总投资包括工程措施费、植物措施费、监测措施费、施工临时工程费、独立费用、预备费及水土保持补偿费。

(1)工程措施费

工程措施费=工程量或设备清单×工程(设备)单价。

安装费按设备费的百分率计算。

(2)植物措施费

植物措施费=工程量×工程单价。

(3)监测措施费

1)土建设施及设备费

土建设施及设备费=工程量或设备清单×工程(设备)单价。

2)安装费

安装费按设备费的百分率计算。

3)建设期观测运行费

建设期观测运行费包括系统运行材料费、维护检修费和常规观测费，可在具体监测范围、监测内容、方法及监测时段的基础上分项计算，或按主体土建投资合计为基数。

(4)施工临时工程费

1)临时防护工程费

临时防护工程费=工程量×工程单价。

2)其他临时工程

其他临时工程费按工程措施费、植物措施费和监测措施费合计的2.0%计列。

(5)独立费用

独立费用包括建设管理费、科研勘测设计费、工程建设监理费、竣工验收技术评估费、招标代理服务费、经济技术咨询费等6项。

1)建设管理费

建设管理费按工程措施费、植物措施费、监测措施费和施工临时工程费合计的2.0%计列。

2)科研勘测设计费

①工程科学研究试验费

本项目不列此项费用。

②勘测设计费

勘测设计费参照《建设项目前期工作咨询收费参考计算标准》《工程勘察设计收费参考计算标准》等，并根据工程实际情况计列。

③方案编制费

方案编制费以主体工程土建投资合计为计算基数，按《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》2016年版中方案编制费计算标准，并根据工程实际情况计列。

3)工程建设监理费

工程建设监理费参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》等，并根据工程实际情况计列。

4)竣工验收技术评估费

竣工验收技术评估费以主体工程土建投资合计为计算基数，按《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》2016年版中竣工验收技术评估费计算标准，并根据工程实际情况计列。

5)招标代理服务费

招标代理服务费参照《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》2016年版中招标代理服务费计算标准，并根据工程实际情况计列。

6)经济技术咨询费

经济技术咨询费以主体工程土建投资合计为计算基数，按《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》2016年版中经济技术咨询费计算标准，并根据工程实际情况计列。

(6)预备费

本项目水土保持投资仅含基本预备费。

基本预备费按工程措施费、植物措施费、监测措施费、施工临时工程费和独立费用合计的10%计取。

(7)水土保持补偿费

根据《四川省发展和改革委员会  四川省财政厅关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》(川发改价格〔2017〕347号)，对一般性生产建设项目，水土保持补偿费按照征占用土地面积1.3元/m2一次性计征。

#### 7.1.2.4 估算成果

本项目水土保持总投资包括主体工程设计中的水土保持措施投资和新增水土保持专项投资两大部分。

经投资估算，本项目水土保持静态总投资713.76万元，其中，主体工程设计中的水土保持措施投资670.38万元，新增水土保持专项投资43.38万元。新增投资中，工程措施费0.54万元，监测措施费2.79万元，施工临时工程费20.37万元，独立费用10.08万元(其中工程建设监理费2.50万元)，预备费3.38万元，水土保持补偿费6.225万元。

本项目水土保持投资估算成果见表7-2～表7-14。

水土保持投资总估算表

表7- 2                                                                   单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 新增水土保持专项投资 | 主体工程 设计中的 水土保持 措施投资 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程 措施费 | 设备费 | 植物 措施费 | 独立 费用 | 合计 |  |  |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 0.54 |  |  |  | 0.54 | 156.97 | 157.50 |
| 1 | 建构筑物区 |  |  |  |  |  | 135.22 | 135.22 |
| 2 | 道路广场区 |  |  |  |  |  | 12.34 | 12.34 |
| 3 | 景观绿化区 |  |  |  |  |  | 9.41 | 9.41 |
| 4 | 施工场地区 | 0.04 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 5 | 表土堆场区 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  | 0.50 |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  |  |  |  |  | 510.62 | 510.62 |
| 1 | 建构筑物区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 道路广场区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 景观绿化区 |  |  |  |  |  | 510.62 | 510.62 |
| 4 | 施工场地区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 表土堆场区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 第三部分 监测措施 |  | 0.29 |  | 2.50 | 2.79 |  | 2.79 |
| 1 | 土建设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备及安装 |  | 0.29 |  |  | 0.29 |  | 0.29 |
| 3 | 观测运行费 |  |  |  | 2.50 | 2.50 |  | 2.50 |
| 四 | 第四部分 临时工程 | 20.31 | 0.01 |  | 0.05 | 20.37 | 2.79 | 23.16 |
| 1 | 临时防护工程 | 20.30 |  |  |  | 20.30 | 2.79 | 23.09 |
| ⑴ | 建构筑物区 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑵ | 道路广场区 | 10.55 |  |  |  | 10.55 | 2.79 | 13.34 |
| ⑶ | 景观绿化区 | 5.99 |  |  |  | 5.99 |  | 5.99 |
| ⑷ | 施工场地区 | 0.73 |  |  |  | 0.73 |  | 0.73 |
| ⑸ | 表土堆场区 | 3.04 |  |  |  | 3.04 |  | 3.04 |
| 2 | 其他临时工程 | 0.01 | 0.01 |  | 0.05 | 0.07 |  | 0.07 |
|  | 第一～四部分合计 | 20.85 | 0.30 |  | 2.55 | 23.69 | 670.38 | 694.07 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  |  | 10.08 | 10.08 |  | 10.08 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 0.58 | 0.58 |  | 0.58 |
| 2 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |
| ⑴ | 勘测设计费 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑵ | 方案编制费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |
| 3 | 工程建设监理费 |  |  |  | 2.50 | 2.50 |  | 2.50 |
| 4 | 竣工验收技术评估费 |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 招标代理服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 经济技术咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 第一～五部分合计 | 20.85 | 0.30 |  | 12.63 | 33.78 | 670.38 | 704.15 |
| Ⅱ | 预备费 | 2.08 | 0.03 |  | 1.26 | 3.38 |  | 3.38 |
|  | 基本预备费 | 2.08 | 0.03 |  | 1.26 | 3.38 |  | 3.38 |
| Ⅲ | 水土保持补偿费 |  |  |  | 6.225 | 6.225 |  | 6.225 |
| Ⅳ | 水土保持静态总投资 | 22.93 | 0.33 |  | 20.12 | 43.38 | 670.38 | 713.76 |

主体工程设计中的水土保持工程措施投资估算表

表7- 3

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 工程措施 |  |  |  | 156.97 |
| 一 | 建构筑物区 |  |  |  | 135.22 |
| 1 | 表土 |  |  |  | 1.50 |
|  | 表土剥离 | m3 | 1100 | 13.65 | 1.50 |
| 2 | 暗沟 |  |  |  | 133.71 |
|  | 排水暗沟 | m | 5595.9 | 238.95 | 133.71 |
| 二 | 道路广场区 |  |  |  | 12.34 |
| 1 | 表土 |  |  |  | 4.10 |
|  | 表土剥离 | m3 | 3000 | 13.65 | 4.10 |
| 2 | 雨水管网 |  |  |  | 8.25 |
|  | 雨水管 | m | 332.9 | 130.00 | 4.33 |
|  | 雨水口 | 个 | 26 | 450.00 | 1.17 |
|  | 雨水检查井 | 座 | 22 | 1250.00 | 2.75 |
| 三 | 景观绿化区 |  |  |  | 9.41 |
| 1 | 表土 |  |  |  | 9.41 |
|  | 表土剥离 | m3 | 1100 | 13.65 | 1.50 |
|  | 表土回覆 | m3 | 5800 | 13.63 | 7.91 |

新增水土保持工程措施投资估算表

表7- 4

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 工程措施 |  |  |  | 0.54 |
| 一 | 施工场地区 |  |  |  | 0.04 |
| 1 | 整地 |  |  |  | 0.04 |
|  | 全面整地 | 万m2 | 0.03 | 12471.16 | 0.04 |
| 二 | 表土堆场区 |  |  |  | 0.50 |
| 1 | 整地 |  |  |  | 0.50 |
|  | 全面整地 | 万m2 | 0.40 | 12471.16 | 0.50 |

主体工程设计中的水土保持植物措施投资估算表

表7- 5

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第二部分 植物措施 |  |  |  | 510.62 |
| 一 | 景观绿化区 |  |  |  | 510.62 |
|  |  |  |  |  | 510.62 |
| 1 | 乔灌草综合绿化 | m2 | 14383.63 | 355.00 | 510.62 |

新增水土保持监测措施投资估算表

表7- 6

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第三部分 监测措施 |  |  |  | 2.79 |
| 一 | 土建设施 |  |  |  |  |
| 二 | 设备及安装 |  |  |  | 0.29 |
| 1 | 监测设备、仪表 |  |  |  | 0.29 |
|  | 测尺 | 把 | 2 | 50 | 0.01 |
|  | 测绳 | 条 | 2 | 50 | 0.01 |
|  | 温度计 | 只 | 5 | 20 | 0.01 |
|  | 测距仪 | 台 | 1 | 500 | 0.05 |
|  | 手持式GPS | 台 | 1 | 2100 | 0.21 |
| 2 | 安装费 |  |  |  |  |
| 三 | 观测运行费 | 项 | 1 | 25000 | 2.50 |

主体工程设计中的水土保持施工临时工程投资估算表

表7- 7

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第四部分 施工临时工程 |  |  |  | 2.79 |
| 一 | 临时防护工程 |  |  |  | 2.79 |
| 1 | 道路广场区 |  |  |  | 2.79 |
| ⑴ | 洗车系统 | 套 | 1 | 27900 | 2.79 |

新增水土保持施工临时工程投资估算表

表7- 8

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第四部分 临时工程 |  |  |  | 20.37 |
| 一 | 临时防护工程 |  |  |  | 20.30 |
| 1 | 道路广场区 |  |  |  | 10.55 |
| ⑴ | 截排水沟 |  |  |  | 10.07 |
|  | 土方开挖 | m3 | 243.3 | 37.20 | 0.91 |
|  | 土方回填 | m3 | 44.7 | 58.49 | 0.26 |
|  | 砌砖 | m3 | 116.5 | 606.91 | 7.07 |
|  | 砂浆抹面 | m2 | 711.3 | 25.78 | 1.83 |
| ⑵ | 沉沙池 |  |  |  | 0.48 |
|  | 土方开挖 | m3 | 17.1 | 37.20 | 0.06 |
|  | 土方回填 | m3 | 4.7 | 58.49 | 0.03 |
|  | 砌砖 | m3 | 5.2 | 606.91 | 0.32 |
|  | 砂浆抹面 | m2 | 26.6 | 25.78 | 0.07 |
| 2 | 景观绿化区 |  |  |  | 5.99 |
| ⑴ | 密目网 |  |  |  | 5.99 |
|  | 密目网遮盖 | m2 | 14400 | 4.16 | 5.99 |
| 3 | 施工场地区 |  |  |  | 0.73 |
| ⑴ | 土袋 |  |  |  | 0.55 |
|  | 土袋拦挡 | m3 | 18.9 | 258.77 | 0.49 |
|  | 土袋拆除 | m3 | 18.9 | 30.77 | 0.06 |
| ⑵ | 防雨布 |  |  |  | 0.18 |
|  | 防雨布遮盖 | m2 | 390 | 4.65 | 0.18 |
| 4 | 表土堆场区 |  |  |  | 3.04 |
| ⑴ | 土袋 |  |  |  | 1.60 |
|  | 土袋拦挡 | m3 | 55.3 | 258.77 | 1.43 |
|  | 土袋拆除 | m3 | 55.3 | 30.77 | 0.17 |
| ⑵ | 防雨布 |  |  |  | 1.44 |
|  | 防雨布遮盖 | m2 | 3100 | 4.65 | 1.44 |
| 二 | 其他临时工程 |  |  |  | 0.07 |
|  | 其他临时工程费 | 项 | 1 | 665 | 0.07 |

独立费用投资估算表

表7- 9

| 序号 | 工程或费用名称 | 编制依据及计算公式 | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第五部分 独立费用 |  | 10.08 |
| 一 | 建设管理费 | 按工程措施费、植物措施费、监测措施费和施工临时工程费合计的2.0%计列 | 0.58 |
| 二 | 科研勘测设计费 | 勘测设计费 | 参照《建设项目前期工作咨询收费参考计算标准》《工程勘察设计收费参考计算标准》等，并根据工程实际情况计列 | 0.00 |
|  |  | 方案编制费 | 以主体工程土建投资合计为计算基数，按《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》2016年版中方案编制费计算标准，并根据工程实际情况计列 | 5.00 |
| 三 | 工程建设监理费 | 参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》等，并根据工程实际情况计列 | 2.50 |
| 四 | 竣工验收技术评估费 | 以主体工程土建投资合计为计算基数，按《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》2016年版中竣工验收技术评估费计算标准，并根据工程实际情况计列 | 2.00 |
| 五 | 招标代理服务费 | 参照《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》2016年版中招标代理服务费计算标准，并根据工程实际情况计列 | 0.00 |
| 六 | 经济技术咨询费 | 以主体工程土建投资合计为计算基数，按《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》2016年版中经济技术咨询费计算标准，并根据工程实际情况计列 | 0.00 |

水土保持补偿费计算表

表7- 10

| 序号 | 工程或费用名称 | 征占用土地面积(hm2) | 计征标准(元/m2) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水土保持补偿费 | 4.79 | 1.30 | 6.225 |

水土保持分年度投资估算表

表7- 11

| 序号 | 工程或费用名称 | 水土保持投资 (万元) | 分年度投资(万元) 2021年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 157.50 | 140.81 |  |  | 16.69 |
| 1 | 建构筑物区 | 135.22 | 135.22 |  |  |  |
| 2 | 道路广场区 | 12.34 | 4.10 |  |  | 8.25 |
| 3 | 景观绿化区 | 9.41 | 1.50 |  |  | 7.91 |
| 4 | 施工场地区 | 0.04 |  |  |  | 0.04 |
| 5 | 表土堆场区 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
| 二 | 第二部分 植物措施 | 510.62 |  |  |  | 510.62 |
| 2 | 建构筑物区 |  |  |  |  |  |
| 3 | 道路广场区 |  |  |  |  |  |
| 4 | 景观绿化区 | 510.62 |  |  |  | 510.62 |
| 5 | 施工场地区 |  |  |  |  |  |
| 6 | 表土堆场区 |  |  |  |  |  |
| 三 | 第三部分 监测措施 | 2.79 | 0.92 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 1 | 土建设施 |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备及安装 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |
| 3 | 观测运行费 | 2.50 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 23.16 | 16.90 | 0.01 | 0.01 | 6.24 |
| 1 | 临时防护工程 | 23.09 | 16.88 |  |  | 6.21 |
| ⑴ | 建构筑物区 |  |  |  |  |  |
| ⑵ | 道路广场区 | 13.34 | 13.34 |  |  |  |
| ⑶ | 景观绿化区 | 5.99 |  |  |  | 5.99 |
| ⑷ | 施工场地区 | 0.73 | 0.67 |  |  | 0.06 |
| ⑸ | 表土堆场区 | 3.04 | 2.87 |  |  | 0.17 |
| 2 | 其他临时工程 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  | 第一～四部分合计 | 694.07 | 158.63 | 0.64 | 0.64 | 534.17 |
| 五 | 第五部分 独立费用 | 10.08 | 5.77 | 0.77 | 0.77 | 2.77 |
| 1 | 建设管理费 | 0.58 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2 | 科研勘测设计费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| ⑴ | 勘测设计费 |  |  |  |  |  |
| ⑵ | 方案编制费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 工程建设监理费 | 2.50 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 4 | 竣工验收技术评估费 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 5 | 招标代理服务费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 经济技术咨询费 |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 第一～五部分合计 | 704.15 | 164.40 | 1.41 | 1.41 | 536.94 |
| Ⅱ | 预备费 | 3.38 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
|  | 基本预备费 | 3.38 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
| Ⅲ | 水土保持补偿费 | 6.225 | 6.225 |  |  |  |
| Ⅳ | 水土保持静态总投资 | 713.76 | 173.09 | 1.41 | 1.41 | 537.85 |

水土保持措施单价汇总表

表7- 12

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 (元) | 其中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金 | 扩大 |
| 1 | 全面整地 | 1hm2 | 12471.16 | 7907.63 | 852.02 | 0.00 | 367.91 | 593.29 | 680.46 | 0.00 | 936.12 | 1133.74 |
| 2 | 防雨布遮盖 | 100m2 | 464.86 | 123.75 | 199.73 | 0.00 | 13.59 | 25.28 | 25.36 | 0.00 | 34.89 | 42.26 |
| 3 | 土方开挖 | 100m3自然方 | 3720.12 | 2536.88 | 76.11 | 0.00 | 109.75 | 176.98 | 202.98 | 0.00 | 279.24 | 338.19 |
| 4 | 土方回填 | 100m3实方 | 5849.07 | 4034.25 | 74.09 | 0.00 | 172.55 | 278.26 | 319.14 | 0.00 | 439.05 | 531.73 |
| 5 | 砌砖 | 100m3砌体方 | 60690.50 | 7155.23 | 31278.56 | 201.29 | 1622.67 | 3019.33 | 3029.40 | 4311.13 | 4555.58 | 5517.32 |
| 6 | M7.5水泥砂浆抹面 | 100m2 | 2577.90 | 1061.78 | 395.91 | 17.98 | 61.98 | 115.32 | 115.71 | 381.37 | 193.50 | 234.35 |
| 7 | 密目网遮盖 | 100m2 | 415.66 | 123.75 | 165.49 | 0.00 | 12.15 | 22.60 | 22.68 | 0.00 | 31.20 | 37.79 |
| 8 | 土袋拦挡 | 100m3堰体方 | 25877.26 | 14379.75 | 3627.16 | 0.00 | 756.29 | 1407.24 | 1411.93 | 0.00 | 1942.41 | 2352.48 |
| 9 | 土袋拆除 | 100m3堰体方 | 3077.31 | 2079.00 | 62.37 | 0.00 | 89.94 | 167.35 | 167.91 | 0.00 | 230.99 | 279.76 |

施工机械台时费汇总表

表7- 13

| 序号 | 名称及规格 | 台时费(元) | 其中 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 修理及替换 设备费 | 安装 拆卸费 | 人工费 | 动力 燃料费 |
| 1 | 搅拌机0.4m3 | 32.48 | 2.86 | 4.81 | 1.07 | 16.09 | 7.65 |
| 2 | 胶轮架子车 | 0.80 | 0.23 | 0.58 |  |  |  |

主要材料预算价格汇总表

表7- 14

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 预算价格(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | kg | 5.58 |  |
| 2 | 水 | m3 | 2.11 |  |
| 3 | 电 | kw·h | 0.89 |  |
| 4 | 砖 | 块 | 0.529 |  |
| 5 | 水泥32.5 | kg | 0.371 |  |
| 6 | 卵石 | m3 | 255 |  |
| 7 | 砂 | m3 | 189.84 | 细砂 |
| 8 | 编织袋 | 个 | 0.6 |  |
| 9 | 防雨布 | m2 | 1.7 | 彩条布 |
| 10 | 密目网 | m2 | 6 |  |
| 11 | 农家土杂肥 | kg | 0.52 |  |

## 7.2 效益分析

(1)水土保持效益

水土保持措施实施后，项目区水土流失影响得到有效控制，水土资源合理利用并得到保护、恢复，生态环境保护、恢复和改善效果明显。

水土保持效益指标包括水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖，设计水平年各防治指标值计算结果见表7-15～表7-20，达标情况分析见表7-21。

水土流失治理度计算表

表7- 15

| 序号 | 分区 | 水土流失总面积(hm2) | 水土保持措施面积(hm2) | 永久建筑物占地面积(hm2) | 场地道路硬化面积(hm2) | 水面面积(hm2) | 未扰动的微度侵蚀面积(hm2) | 水土流失治理达标面积(hm2) | 水土流失治理度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程措施面积 | 植物措施面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | (参数代号) | a | b | c | d | e | f | g | h | A |
|  | (计算公式) |  |  |  |  |  |  |  | b+c+d+e+f+g | h/a*100 |
| 1 | 建构筑物区 | 0.92 | 0.12 |  |  | 0.80 |  |  | 0.92 | 100.00 |
| 2 | 道路广场区 | 2.43 |  |  |  | 2.41 |  |  | 2.41 | 99.18 |
| 3 | 景观绿化区 | 1.44 |  | 1.44 |  |  |  |  | 1.44 | 100.00 |
| 合计 | 4.79 | 0.12 | 1.44 |  | 3.21 |  |  | 4.77 | 99.58 |

土壤流失控制比计算表

表7- 16

| 序号 | 分区 | 容许土壤流失量(t/km2·a) | 水土流失总面积(hm2) | 治理后平均土壤流失量[t/(km2•a)] | 土壤流失控制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 分区值 | 面积加权平均值 |  |
|  | (参数代号) | a | b | c | d | A |
|  | (计算公式) |  |  |  |  | a/d |
| 1 | 建构筑物区 | 500 | 0.92 | 448 | 479 | 1.04 |
| 2 | 道路广场区 |  | 2.43 | 495 |  |  |
| 3 | 景观绿化区 |  | 1.44 | 471 |  |  |
| 合计 | 500 | 4.79 |  | 479 | 1.04 |

渣土防护率计算表

表7- 17

| 序号 | 分区 | 永久弃渣和临时堆土总量(万m3) | 土壤流失预测总量 (万m3) | 采取措施实际挡护数量(万m3) | 渣土防护率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久弃渣 | 临时堆土 |  | 永久弃渣 | 临时堆土 |  |
|  | (参数代号) | a | b | c | d | e | A |
|  | (计算公式) |  |  |  | a-c |  | (d+e)/(a+b)*100 |
| 1 | 建构筑物区 | 1.43 |  | 0.05 | 1.38 |  | 96.47 |
| 2 | 道路广场区 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 景观绿化区 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1.43 |  | 0.05 | 1.38 |  | 96.47 |

表土保护率计算表

表7- 18

| 序号 | 分区 | 保护的表土数量(万m3) | 可剥离表土总量(万m3) | 表土保护率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (参数代号) | a | b | A |
|  | (计算公式) |  |  | a/b*100 |
| 1 | 建构筑物区 |  |  |  |
| 2 | 道路广场区 |  |  |  |
| 3 | 景观绿化区 |  |  |  |
| 合计 | 0.58 | 0.62 | 93.50 |

林草植被恢复率和林草覆盖率计算表

表7- 19

| 序号 | 分区 | 林草类植被面积(hm2) | 可恢复林草植被面积(hm2) | 林草植被恢复率(%) | 防治责任总面积(hm2) | 林草覆盖率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (参数代号) | a | b | A | c | B |
|  | (计算公式) |  |  | a/b*100 |  | a/c*100 |
| 1 | 建构筑物区 |  |  |  | 0.92 | 0 |
| 2 | 道路广场区 |  | 0.02 | 0 | 2.43 | 0 |
| 3 | 景观绿化区 | 1.44 | 1.44 | 100 | 1.44 | 100 |
| 合计 | 1.44 | 1.46 | 98.63 | 4.79 | 30.04 |

可减少水土流失量计算表

表7- 20

| 序号 | 分区 | 防治责任总面积(hm2) | 治理前平均土壤流失量[t/(km2•a)] | 治理后平均土壤流失量[t/(km2•a)] | 计算时段(a) | 可减少水土流失量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分区值 | 面积加权平均值 | 分区值 | 面积加权平均值 |  |  |
|  | (参数代号) | a | b | c | d | e | f | A |
|  | (计算公式) |  |  |  |  |  |  | a*(c-e)*f |
| 1 | 建构筑物区 | 0.92 | 1742 | 1860 | 448 | 479 | 1 | 66.2 |
| 2 | 道路广场区 | 2.43 | 1922 |  | 495 |  |  |  |
| 3 | 景观绿化区 | 1.44 | 1832 |  | 471 |  |  |  |
| 合计 | 4.79 |  | 1860 |  | 479 | 1 | 66.2 |

设计水平年各防治指标达标情况分析表

表7- 21

| 序号 | 指标名称 | 一级防治目标 | 方案实现目标 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失治理度 | 97% | 99.58% | 达标 |
| 2 | 土壤流失控制比 | 1.00 | 1.04 | 达标 |
| 3 | 渣土防护率 | 94% | 96.47% | 达标 |
| 4 | 表土保护率 | 92% | 93.50% | 达标 |
| 5 | 林草植被恢复率 | 97% | 98.63% | 达标 |
| 6 | 林草覆盖率 | 27% | 30.04% | 达标 |

通过实施水土保持措施后，项目水土流失治理面积4.19hm2，林草植被建设面积1.44hm2，可减少水土流失量66.2t，渣土挡护量1.43万m3，表土剥离及保护量0.58万m3，各项水土保持效益指标均达到西南紫色土区一级标准防治目标，水土保持效益良好。

(2)生态效益

本项目尽量恢复了项目建设造成的地表植被破坏，有效的改善了项目区自然环境，促进项目区生态系统的恢复，并逐步向良性循环发展。

(3)社会效益

本方案拟定的水土保持措施实施后，减少了因项目建设而产生的水土流失，不仅可保证项目顺利建设和运行，还可以保障项目区环境的稳定、下游河道的通畅、附近基础设施和居民的安全。同时，水土保持工程的实施可以带动地方第三产业的发展，对促进地方经济的可持续发展具有积极意义。

(4)效益分析结论

通过效益分析可知，项目水土保持措施的实施，带来的效益较明显，基础效益、生态效益和社会效益较好，对于防治项目区水土流失起着十分重要的作用。因此，实施水土保持临时措施、工程措施、植物措施是可行的和必要的。

# 8 水土保持管理

## 8.1 组织管理

建设单位应配备数名技术人员负责水土保持组织管理，并组成专门机构。项目动工建设前，建设单位应成立水土保持组织管理专职机构，制定实施方案，指导各项水土流失防治措施的实施，完成水土保持设施自主验收。

水土保持组织管理专职机构应经常性深入工程现场，检查水土保持措施实施进度、质量，解决相关技术问题，保持与设计、施工、监理单位以及主管部门的紧密沟通联系，建立、健全各类档案管理制度，负责水土保持资金的筹措和合理使用。水土保持设施建成后，应制定科学和切实可行的运行规程，保障其安全运行并充分发挥效益。

## 8.2 后续设计

建设单位应当依据批准的水土保持方案与主体工程同步开展水土保持初步设计和施工图设计，按程序与主体工程设计一并报经有关部门审核，作为水土保持措施实施的依据。弃渣场等重要防护对象应当开展点对点勘察与设计。无设计的水土保持措施，不得通过水土保持设施自主验收。

项目在后续设计及建设期间，若水土保持措施发生变更，应按照《水利部办公厅关于印发<水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定(试行)>的通知》(办水保〔2016〕65号)、《四川省水利厅关于印发四川省生产建设项目水土保持措施变更管理办法(试行)的通知》(川水函〔2015〕1561号)等文件要求，一般变更纳入水土保持设施验收管理；对于重大变更，建设单位应向水土保持方案原审批机关提出重大变更备案申请，经同意后方可实施。

## 8.3 水土保持监测

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》(水保〔2019〕160号)等文件规定，本项目编制水土保持方案报告表，可适当简化水土保持监测工作。

根据《国务院关于第一批清理规范89项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》(国发〔2015〕58号)等文件规定，建设单位可自行开展或委托有关机构，按照水土保持方案要求实施水土保持监测。

建设单位或监测单位应根据监测情况，在监测季报和总结报告等监测成果中提出“绿黄红”三色评价结论。监测成果应当公开，生产建设单位应当在工程建设期间将水土保持监测季报在其官方网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开。水行政主管部门对监测评价结论为“红”色的项目，纳入重点监管对象。

## 8.4 水土保持监理

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》(水保〔2019〕160号)等文件规定，本项目主体工程开展监理工作，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。同时，本项目征占地面积在20公顷之下，挖填土石方总量在20万立方米以下，可由主体工程监理单位代为开展水土保持工程施工监理工作。

监理单位应按照“守法、诚信、公正、科学”的准则，管理各种勘测设计、科学试验合同和施工图纸供应协议；全面管理工程承建合同，审查承包人单位资格，并报建设单位批准；检查落实施工准备工作，审批施工组织设计、进度计划、技术措施和作业规程、使用的原材料等；落实施工期水土保持措施和水土保持监测的实施等；建立监理档案及临时措施影像资料等。监理单位须定期向建设单位和水行政主管部门提交监理报告，监理报告质量可作为考核监理单位的主要依据。

## 8.5 水土保持施工

建设单位应将水土保持方案作为水土保持措施实施的重要依据，及时梳理合同文件，把水土保持各项内容补充纳入相应合同文件条款中，加强对施工单位的管理，明确施工单位的水土保持责任，强化奖惩制度，规范施工行为。

项目在建设过程中，建设单位应督促各参建单位严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地表植被。

## 8.6 水土保持设施验收

水土保持设施验收由建设单位开展自主验收，按照《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》(办水保〔2019〕172号)、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》(水保〔2019〕160号)、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017〕365号)、《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(川水函〔2018〕887号)等文件规定严格执行。

生产建设单位是生产建设项目水土保持设施验收的责任主体，应当在生产建设项目投产使用或者竣工验收前，自主开展水土保持设施验收，完成报备并取得报备回执。

生产建设项目水土保持设施验收一般应当按照编制验收报告、组织竣工验收、公开验收情况、报备验收材料的程序开展。

本项目编制水土保持方案报告表，不需要编制水土保持设施验收报告。生产建设单位组织开展水土保持设施竣工验收时，验收组中应当有至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家参加并签署意见，形成的水土保持设施验收鉴定书应当明确水土保持设施验收合格与否的结论。

水土保持分部工程和单位工程验收按照有关规定开展。

生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，及时在其官方网站或者其他公众知悉的网站公示水土保持设施验收材料，公示时间不得少于20个工作日。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。

本项目编制水土保持方案报告表，水土保持设施验收材料为水土保持设施验收鉴定书。

生产建设单位应当在水土保持设施验收通过3个月内，向审批水土保持方案的水行政主管部门或者水土保持方案审批机关的同级水行政主管部门报备水土保持设施验收材料。

# Text boxes

项目位置